PRZEDMIAR  ROBÓT

Rozbudowa drogi KACZOROWY  III

od km 0+000 do km 0+626,50 o długości 626,50 m

| Lp. | Podstawa nakładów | Szczegółowy opis robót, obliczenia | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | CPV – 45112600-0 1 CPV – 45111200-0 2 3 4 5 6 7 CPV – 45233300-2 8 9 10 11 CPV – 45233100-0 12 13 14 15 CPV – 45233100-0 16 CPV – 45233100-2 17 | I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym od km 0+000 do km 0+626,50 II. ROBOTY ZIEMNE Roboty ziemne poprzeczne w gruncie kat. III wykonane mechanicznie z przewozem na odległość 30m wg tabeli robót ziemnych Formowanie nasypów mechanicznie w gruncie kat. III jak w poz. 2 Mechanicznie zagęszczenie nasypów walcami w gruncie kat. III jak w poz. 2 Roboty ziemne w gruncie kat. III wykonywane koparkami z przewozem na odl. 2,0 km na odkład i rozplantowaniem na odkładzie wg tabeli robót ziemnych Plantowanie skarp wykopów w gruncie kat. III wg tabeli plantowania skarp Plantowanie skarp nasypów w gruncie kat. III wg tabeli plantowania skarp III.PODBUDOWA Plantowanie i zagęszczanie dna koryta na poszerzeniach w gruncie kat. III wg wykazu poszerzeń Wykonanie warstwy odsączającej z piasku warstwą grub. 10cm na poszerzeniach wg wykazu poszerzeń Wykonanie podbudowy z pospółki warstwą grub. 16cm na poszerzeniach wg wykazu poszerzeń Wykonanie stabilizacji gruntu cementem warstwą grubości 16cm i wytrzymałości Rm - 2,5 MPa km 0+000 – 0+626,50 626,50 x 4,30 = 2693,95 IV. NAWIERZCHNIA Mechaniczne i ręczne oczyszczenie podbudowy betonowej i skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,5kg/m2 jak w poz. 11 Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 4cm AC16W50-70 km 0+000 – 0+626,50 626,50 x 4,10 = 2568,65 Skropienie międzywarstwowe nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m2 jak w poz. 13 Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 4cm AC11S50-70 km 0+000 – 0+626,50 626,50 x 4,00 = 2506 V. POBOCZA I ZJAZDY Umocnienie poboczy i zjazdów pospółką warstwą grubości 8cm km 0+000 – 0+626,50 626,50 x 1,0 x 2,0 = 1253 + zjazdy wg wykazu 80 = 1333 VI OZNAKOWANIE Wykonanie i ustawienie pionowych znaków drogowych na słupkach z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 60mm.Tarcze znaków oklejone folią odblaskową i ustawione zgodnie z Instrukcją. Wg projektu zagospodarowania drogi. | m m3 m3 m3 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 szt | 626,50 10 10 10 101 86 88 39 39 39 2694 2694 2569 2569 2506 1333 6 |