PROJEKT ZBIORNIKA SZCZELNEGO BEZODPŁYWOWEGO V = 19,72 m3

INWESTOR:

Gmina Raciąż

BUDOWA: Krajkowo dz. nr ewid. 399

Projektant:

Zbiornik szczelny bezodpływowy:

Powierzchnia zabudowy:		7,20 m2 x 2 = 14,40 m2

Pojemność użytkowa V = 95% :		9,86 m3 x 2 = 19,72 m3

Baboszewo, 2019-02-01

Zawartość

OPIS TECHNICZNY	3

OBLICZENIA STATYCZNE	4

RYSUNKI TECHNICZNE	6

# OPIS TECHNICZNY

- ZBIORNIK SZCZELNY BEZODPŁYWOWY PREFABRYKOWANY 2 szt.

1. Przeznaczenie obiektu

Zbiornik jednokomorowy, przejazdowy  na ścieki socjalno bytowe. Zbiornik zaprojektowano zachowując następujące odległości od wyłazu:

Od okien przeznaczonych na pobyt ludzi min. 7,5m

Od granicy działki nim 7,5m

Wywiewkę wentylacyjną wyprowadzono ponad dach hali sportowej.

W budynku gospodarczym zaprojektowano szybko złączkę dn 110 do sztywnym wężu w celu bezkolizyjnego wybierania zbiornika szczelnego.

UWAGA! Z uwagi na bliskie sąsiedztwo istniejących budynków montaż zbiorników prowadzić w szalunkach rozporowych.

- Parametry płyty i zbiornika

Powierzchnia zabudowy – 7,20m2

Pojemność V=95% – 9,86 m3

Wymiary:

długość – 3,00m,

szerokość – 2,40m,

wysokość – 1,85 m

3. Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe

- Studnia rewizyjna (1 szt. ) wykonana z kręgów betonowych Φ 600 mm z betonu B-25  zbrojonych stalą A-IIIN przykryta  płytą żelbetową z włazem Φ 600 mm typu ciężkiego, lub płytą żeliwną 50kN

- Izolacja zbiornika szczelnego i studni rewizyjnej wykonana systemem powłok wodno i chemoodpornych Abizol R+R wg informacji producenta

- Połączenie ścian zewnętrznych z płytą dna zbiornika za pomocą uszczelek bentonitowych, płyty najazdowej i kręgów studzienki rewizyjnej wypełnione kitem trwale plastycznym np. „PLASKIT”. lub zaprawą klejową wodnoodporną

- Zbiornik posadowiony powyżej wód gruntowych na warstwie wyrównującej z betonu B-10 grubości 5-10cm.

- Ściany zewnętrzne zbiornika grubości 10 cm wykonane z betonu B-25 zbrojone stalą A-IIIN od strony wewnętrznej oraz zewnętrznej  krzyżowo ø8mm  co 15cm

- Płyta denna z ławami pod ściany wewnętrzne zbiornika z betonu B-25 o grubości 12 cm zbrojona w górnej partii płyty stalą ø 10mm co 15cm.

- Płyta przykrywająca zbiornik grubości 15cm z betonu B-25 zbrojona stalą fi 12 co 20cm krzyżowo dołem + pręty górne wg rys i obliczeń statycznych. Otulenie 20-25 mm.

Projektant:

………………………………………………..

# OBLICZENIA STATYCZNE

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Piasek suchy grub. 50 cm [16,0kN/m3·0,50m] | 8,00 | 1,20 | -- | 9,60 |
| 2. | Zastępcze równomiernie rozłożone od samochodów | 36,00 | 1,50 | -- | 54,00 |
| 3. | Płyta żelbetowa grub.15 cm | 3,75 | 1,10 | -- | 4,13 |
|  | : | 47,75 | 1,42 |  | 67,73 |

Schemat statyczny płyty:

Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,x = 2,60 m

Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,y = 2,30 m

Wyniki obliczeń statycznych:

Kierunek x:

Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdx = 12,94 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny   MSkx = 9,13 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 9,13 kNm/m

Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qox,max = 77,88 kN/m

Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qox = 48,68 kN/m

Kierunek y:

Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdy = 16,54 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny   MSky = 11,66 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 11,66 kNm/m

Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qoy,max = 77,88 kN/m

Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qoy = 54,15 kN/m

Dane materiałowe :

Grubość płyty  	15,0 cm

Klasa betonu  B25    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy betonu  	 = 25 kN/m3

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	 = 3,01

Stal zbrojeniowa  A-IIIN (RB500)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Otulenie zbrojenia przęsłowego w kierunku x   	cnom,x = 20 mm

Otulenie zbrojenia przęsłowego w kierunku y   	cnom,y = 25 mm

Założenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie  	alim = leff/200 - jak dla stropów (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Kierunek x:

Przęsło:

Zbrojenie potrzebne As = 2,57 cm2/mb.  Przyjęto 12 co 20,0 cm o As = 5,65 cm2/mb   (= 0,46% )

Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,092 mm < wlim = 0,3 mm

Maksymalne ugięcie:    ax(MSkx,lt) = 5,21 mm

Kierunek y:

Przęsło:

Zbrojenie potrzebne As = 3,47 cm2/mb.  Przyjęto 12 co 20,0 cm o As = 5,65 cm2/mb   (= 0,48% )

Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,156 mm < wlim = 0,3 mm

Maksymalne ugięcie:    ay(MSky,lt) = 6,40 mm

Ugięcie całkowite płyty:

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 5,80 mm < alim = 11,50 mm

Szkic zbrojenia:

Kierunek x:

Kierunek y:

Zbrojenie naroży dołem:

Schemat rozmieszczenia prętów (dołem i górą):

Zestawienie stali zbrojeniowej

|  | Średnica | Długość | Liczba | RB500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr |  |  |  | 12 |
| 1. | 12 | 266 | 2 | 5,32 |
| 2. | 12 | 474 | 8 | 37,92 |
| 3. | 12 | 236 | 3 | 7,08 |
| 4. | 12 | 432 | 10 | 43,20 |
| 5. | 12 | 103 | 4 | 4,12 |
|  | 12 | 63 | 4 | 2,52 |
|  | 12 | 23 | 4 | 0,92 |
| Długość wg średnic [m] | 101,1 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] | 0,888 |
| Masa wg średnic [kg] | 89,8 |
| Masa wg gatunku stali [kg] | 90,0 |
| Razem [kg] | 90 |

Projektant:

………………………………………………..

- KANALIZACJA SANITARNA

# OPIS TECHNICZNY

- Warunki techniczne projektowania

Projekt budowlany i wykonawczy oparto na następujących materiałach:

-	     Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43, poz. 430).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny opowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902 z późn. zmianami).

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2029 z późn. zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód opadowych lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. nr 137, poz. 984).

- Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenie ścieków sanitarnych odbywać się będzie poprzez istniejący zbiornik szczelny na działce- wykorzystany jako osadnik wstępny do projektowanych dwóch zbiorników bezodpływowych za pomocą rur PVC 200 układanych ze spadkiem w kierunku projektowanych zbiorników.

- Kolektory sanitarne

Planuje się wykonanie kolektorów sanitarnych z rur PVC-u klasy S SN8 średnicy: 200x5,9 [mm]. Kanały należy układać na podbudowie z piasku gruboziarnistego zapewniając minimalną warstwę 15 cm od spodu rury, 15 cm od wierzchu rury. Zasypkę wykonywać warstwami 20-30 cm dobrze zagęszczając mechanicznie od warstwy 30 cm nad wierzchem rury. Stopień zagęszczenia osypki powinien wynosić ID=0,7 lub wskaźnik zagęszczenia Is≥0,97. Pozostała warstwę położoną nad kolektorem wykonać z piasku lub materiału z wykopu nie zawierającego grud i kamieni. Z uwagi na określenie gruntu mianem nienośnego nasypowego nie zaleca się obsypywania kanalizacji gruntem rodzimym.

- Studnie rewizyjne oraz studzienki ściekowe

Projektowanych kolektor sanitarny należy ująć w studnie rewizyjne średnicy typu Wavin dn 425 ze stożkiem odciążającym oraz włazem żeliwnym rewizyjnym typu ciężkiego ustawione na warstwie mieszanki żwirowo-piaskowej 0/31,5 mm grubości 15 cm.

W ramach inwestycji należy przewidzieć wykonanie:

Studnie rewizyjną dn 425 – 1 szt.

Długość kanalizacji -  dn 200x5,9 mm – 23,00mb

Rura ssawna sztywna z szybkozłączką dn 110 – 14,00mb

Napowietrzanie zbiorników dn 50 L=12,00mb

- Wytyczne wykonania instalacji kanalizacyjnej.

Rury i kształtki PCV są fabrycznie przygotowane do wykonywania bezpośrednio połączeń przez wcisk ”bosego” końca w kielich uszczelką gumową. Przed wykonaniem takiego połączenia należy sprawdzić czy jest zachowana czystość części łączonych. Po wykonaniu ukosowania „bosego” końca należy go oczyścić z opiłków, natrzeć silikonowym środkiem poślizgowym i zestawić połączenie.

…………………………………………..

# RYSUNKI TECHNICZNE

- Wymiary i najważniejsze parametry zbiornika szczelnego

- PZT