FORMULARZ  OFERTOWY

na przebudowę drogi gminnej Nr 301004W

KOZIEBRODY – MAŁA WIEŚ

od km 0+000 do km 0+862 o dł. 862 mb

| Lp. | Nr SST Kod pozycji przedmiaru | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem | Cena jedn. | Wartość robót w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | CPV – 45112600-0 1 2 CPV – 45233300-2 3 4 5 6 7 8 CPV – 45233100-0 9 10 11 12 CPV – 45233100-0 13 CPV – 45233221-4 14 CPV – 45233280-5 15 | I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe w terenie równinnym od km 0+000 do km 0+862 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej grub. 5cm w km 0+849,0 -0+862 z odwiezieniem na odl. 15km 12,50 x(3,0 + 3,5) = 81,25 II.PODBUDOWA Wykonanie koryta na poszerzeniu drogi na głębokość 20cm w gruncie kat. III z przewozem na odl. do 0,5km i wbudowaniem w nasyp na uzupełnienie korony wg wykazu poszerzeń podbudowy Mechaniczne i ręczne plantowanie koryta w gruncie kat. III i mechaniczne zagęszczenie jak w poz. 3 Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 10cm na poszerzeniach jak w poz. 3 Wykonanie podbudowy na poszerzeniu pospółką grub. 10cm jak w poz. 3 Dowóz pospółki do stabilizacji na całej szerokości podbudowy warstwą grubości 6cm km 0+003 – 0+862 859 x 4,30 = 3693,70 x 0,06 = 221,64 Stabilizacja gruntu cementem grub. 16cm i wytrzymałości Rm- 2,5 MPa km 0+003 – 0+862 859 x 4,30 = 3694 + 16 + 6 (skrzyż.na PT i KT) = 3716 III. NAWIERZCHNIA Oczyszczenie mechanicznie podbudowy betonowej i skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową K-65 w ilości 0,7kg/m2 jak w poz. 8 Wykonanie warstwy dolnej nawierzchni bitumicznej grub. 4cm z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej o uziarnieniu 0/16mm wg normy PN-S-96025 km 0+003 – 0+862 859 x 4,10 = 3522 + 22 skrzyż. = 3544 Skropienie międzywarstwowe nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową szybkorozpadową K-65 w ilości 0,3kg/m2 jak w poz. 10 Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej grub. 4cm z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej o uziarnieniu 0/12,8mm wg normy PN-S-96025 km 0+003 – 0+862 859 x 4,0 = 3436 + 22 skrzyż. = 3458 IV. POBOCZA I ZJAZDY Umocnienie poboczy i zjazdów pospółką warstwą grub. 8cm km 0+003 – 0+862 859 x 1,0 x 2 = 1718 + zjazdy wg wykazu 96,0 = 1814 V. ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Ustawienie barier ochronnych SP-09/2 w km 0+834 strona prawa i lewa 12 + 12 = 24 VI. OZNAKOWANIE Wykonanie i ustawienie pionowych znaków pionowych na słupkach z rur stalowych o średnicy 70mm. Tarcze znaków foliowane. Wg projektu zagospodarowania | m m2 m2 m2 m2 m2 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m szt | 862 81 97 97 97 97 222 3716 3716 3544 3544 3458 1814 24 10 | .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. |

RAZEM  ….

Podatek VAT ….%

O G Ó Ł E M  ….