FORMULARZ  OFERTOWY

na przebudowę drogi wewnętrznej

we wsi STARE MŁODOCHOWO

od km 0+000 do km 0+580 o dł. 580 mb

| Lp. | Nr SST Kod pozycji przedmiaru | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem | Cena jedn. | Wartość robót w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | CPV – 45112600-0 1 CPV – 45233100-0 2 3 4 CPV – 45233300-2 5 6 7 8 9 CPV – 45233100-0 10 11 12 13 CPV – 45233100-0 14 CPV – 45233280-5 15 16 17 CPV – 45233280-5 18 | I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe w terenie równinnym od km 0+000 do km 0+580 II. ODWODNIENIE Wykonanie kompletnego przepustu z rur żelbetowych o średnicy 80cm w km 0+148 i w km 0+547,30 (projekt zagospodarowania) 8 + 8 = 16 Oczyszczenie przepustu z rur o średnicy 30cm w km 0+568 zamulonego w 50% (projekt zagospodarowania) 8,60 x 1,0 = 8,60 Odnowienie rowu poprzez podczyszczenie na głębokość do 30cm (10m przed przepustem + 20m za przepustem) 10,0 + 20,0 = 30,0 III.PODBUDOWA Wykonanie koryta na poszerzeniu drogi na głębokość 26cm w gruncie kat. III z przewozem na odl. do 0,5km i wbudowaniem na pobocza wg wykazu poszerzeń Mechaniczne i ręczne plantowanie dna koryta w gruncie kat. III z mechanicznym zagęszczeniem wg wykazu poszerzeń Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 10cm na poszerzeniu. Transport piasku z odl. 5km. wg wykazu poszerzeń Wykonanie podbudowy na poszerzeniu z pospółki warstwą grub. 16cm wg wykazu poszerzeń Stabilizacja gruntu cementem grub. 16cm i wytrzymałości Rm- 2,5 MPa km 0+002,5 – 0+580 577,5 x 4,30 = 2483,25 + 16 skrzyż. + zjazd w km 0+555 – 56 = 2555,25 IV. NAWIERZCHNIA Oczyszczenie mechanicznie podbudowy betonowej i skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową K-65 w ilości 0,7kg/m2 jak w poz. 9 Wykonanie warstwy dolnej nawierzchni bitumicznej grub. 4cm z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej o uziarnieniu 0/16mm wg normy PN-S-96025 km 0+002,5 – 0+580 577,5 x 4,10 = 2367,75 + 72 skrzyż.+ zjazd = 2439,75 Skropienie międzywarstwowe nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową szybkorozpadową K-65 w ilości 0,3kg/m2 jak w poz. 11 Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej grub. 4cm z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej o uziarnieniu 0/12,8mm wg normy PN-S-96025 km 0+002,5 – 0+580 577,50 x 4,0 = 2310 + 72 skrzyż. + zjazd = 2382 V. POBOCZA I ZJAZDY Umocnienie poboczy i zjazdów pospółką warstwą grub. 8cm km 0+002,5 – 0+580 577,50 x 1,0 x 2 = 1155 + zjazdy 80,0 = 1235 VI. ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Ustawienie barier ochronnych SP-09/2 w km 0+547 (rów melioracyjny) strona lewa - 24,0 strona prawa – 12,0 24 + 12 = 36 Ustawienie słupków prowadzących U-1a wzdłuż rowu melioracyjnego co 20m wg projektu zagospodarowania J.w. lecz U-1b (nad barierą) wg projektu zagospodarowania VII. OZNAKOWANIE Wykonanie i ustawienie pionowych znaków pionowych na słupkach z rur stalowych o średnicy 70mm. Tarcze znaków foliowane. Wg projektu zagospodarowania | m m m m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m szt szt szt | 580 16 8,60 30 59 59 59 59 2555 2555 2440 2440 2382 1235 36 24 2 11 | ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. |

RAZEM …..

Podatek VAT …%

O G Ó Ł E M …..