# KOSZTORYS OFERTOWY

# na budowę boiska sportowego w m. Koziebrody etap II i III.

| Lp. | Podst. | Opis rodzaju robót i wyliczenia. | Jedn. miary. | Ilość robót ogółem. | Cena jedn. | Wartość. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Budowa boiska sportowego w miejscowości Koziebrody etap II. |
| I. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE. |
|  | KNR 2-010121-01 analogia | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod boiska. 66,0 * 36,0/10000 | ha | 0,238 |  |  |
|  | KNR 2-010126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm. za pomocą spycharek. 66,0 * 36,0 | m2 | 2 376,00 |  |  |
|  | KNR 2-010126-02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości. Krotność = 5. | m2 | 2 736,00 |  |  |
|  | KNR 2-010229-02 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10m w gruncie kat. III. 2376,0 * 0,4 | m3 | 950,40 |  |  |
|  | KNR 2-010229-05 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III dodatek za każde rozpoczęte 10m w przedziale ponad 10 do 30 m. Krotność = 2 | m3 | 950,40 |  |  |
|  | KNR 2-010229-08 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III dodatek za każde rozpoczęte 10m w przedziale ponad 30 do 40 m. | m3 | 950,40 |  |  |
|  | KNR 2-230110-01 analogia | Podbudowa żwirowa - warstwa dolna o grubości 15 cm. 66,0 * 36,0 | m2 | 2 376,00 |  |  |
|  | KNR 2-230110-03 | Podbudowa żwirowa - warstwa górna o grubości 5 cm. | m2 | 2 376,00 |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |
| II. | ROBOTY ODWODNIENIOWE - DRENAŻ. |
|  | KNR 2-010208-02 | Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15m3 w gr. kat. III z transp. urobku przyczepami samowyładowczymi holowanymi ciągnikami na odleg. do 0,5km. - wykopy pod rurociągi odwadniające. 156,0 * 0,5 * 0,7 | m3 | 54,60 |  |  |
|  | KNR 2-180501-01 | Podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm - żwirowe. 156,0 * 0,5 | m2 | 78,00 |  |  |
|  | KNR 2-110143-03 | Rurociągi drenarskie o śr. 10,0 cm. układane ręcznie w wykopach nieumocnionych o głębokości do 1,5m (rurki ceramiczne) 156,00 | m | 156,00 |  |  |
|  | KNR 2-111702-01 | Studzienki drenarskie kontrolne kryte S-2 o śr. 800 mm i grubości warstwy przykrycia 0,6m 2,00 | studz. | 2,00 |  |  |
|  | KNR 2-010206-03 analogia | Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60m3 w gr. kat. I - II z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km - ukopanie i dowóz mieszanki żwirowej na podbudowę. 537,55+179,23+28,32 | m3 | 745,10 |  |  |
|  | KNR 2-010214-03 | Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0,5km transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I - II. 745,10 | m3 | 745,10 |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |
| OGÓŁEM ETAP II. |  |  |
| Budowa boiska sportowego w miejscowości Koziebrody etap III. |
| I. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE. |
|  | KNR 2-230201-02 | Rozścielenie gleby uprawnej, humusu o gr. warstwy po zagęszczeniu do 5cm - gleba uprawna i humusu z odkładu. 2 376,00 | m2 | 2 376,00 |  |  |
|  | KNR 2-230201-03 | Rozścielenie gleby uprawnej i humusu - dodatek za każdy 1 cm gr. warstwy. Krotność = 15 2 376,00 | m2 | 2 376,00 |  |  |
|  | KNR 2-230207-03 | Wysiew nawozów mineralnych granulowanych i pylistych mechanicznie. 2 376,00/10000 | ha | 0,238 |  |  |
|  | KNR 2-110702-02 analogia | Wysiew wapna nawozowego Cao 1.0 - 2.0 t/ha w terenie płaskim. 0,238 | ha | 0,238 |  |  |
|  | KNR 2-230208-02 | Jednokrotne zagęszczanie warstwy wegetacyjnej walcem gładkim. Krotność = 3 0,238 | ha | 0,238 |  |  |
|  | KNR 2-230209-01 | Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami. 2 376,00 | m2 | 2 376,00 |  |  |
|  | KNR 2-310407-02 + KNR 2-310407-07 | Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin piaskiem + dodatek za ustawienie na łukach. 204,00 | m | 204,00 |  |  |
|  | KNR 2-230308-01 | Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego B-15 o obj. 0.15 m3 1,95 | m3 | 1,95 |  |  |
|  | KNR 2-230309-03 | Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki nożnej. 4,00 | szt. | 4,00 |  |  |
|  | KNR 2-230309-04 | Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady tylnej do piłki nożnej. 4,00 | szt. | 4,00 |  |  |
|  | KNR 2-230310-07 | Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki nożnej. 1,00 | kpl. | 1,00 |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |
| II. | NAWIERZCHNIE |
|  | KNNR 6 0502-03 analogia | Parking na 10 stanowisk z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. 127,00 | m2 | 127,00 |  |  |
|  | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. 25,4 * 2 + 5,0 * 2 | m | 60,80 |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |
| III. | MONTAŻ ELEMENTÓW WIDOWNI |
|  | KNR 2-230501-01 analogia | Montaż elementów prefabrykowanych - stojaków z ceownika 65. 105,00. | szt. | 105,00 |  |  |
|  | KNR 2-230501-04 | Montaż listew siedzeń drewnianych 300,00 | m | 300,00 |  |  |
|  | KNR 2-230503-05 | Wykonanie nawierzchni widowni z płytek chodnikowych 35x35 cm. 105,00 | m2 | 105,00 |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |
| OGÓŁEM ETAP III. |  |  |
| OGÓŁEM ETAP II i III. Netto. |  |  |
| PODATEK VAT …… |  |  |
| OGÓŁEM ETAP II i III. Brutto. |  |  |