# Zał. Nr 7 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

„Uzupełnienie infrastruktury oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż” Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż

Nazwa nadana Zamówieniu przez Zamawiającego

Gmina Raciąż, pow. płoński, woj. mazowieckie

Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy STWiOR

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45.23.24.21 – 9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

Grupa, klasa i kategoria robót wg Wspólnego słownika Zamówień (CPV)

Gmina Raciąż pl. Adama Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż

Nazwa i adres zamawiającego

Część ogólna Wymagania dot. właściwości wyrobów Wymagania dot. sprzętu i maszyn Wymagania dot. środków transportu Wymagania dot. wykonania robót Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót Opis działań związanych z kontrolą Opis sposobu odbioru robót Opis sposobu rozliczenia robót Dokumenty odniesienia Przepisy związane Ogólne wymagania dotyczące robót

spis zawartości STWiORB

Lipiec 2010 r.

Data opracowania

# 1 PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ STOSOWANEJ

1. Nazwa nadania zamówienia przez Zamawiającego

Budowa 132 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż. Przedmiotową specyfikację opracowano w oparciu o następujący układy oczyszczalni:

- Biologiczna oczyszczalnia ścieków czyszczalnia ścieków dla 4-6 oraz 7-10 RLM wraz ze studnią chłonną;

Opracowanie specyfikacji technicznej na podstawie powyższych ( charakterystycznych) układów oczyszczania pozwoli na wykonanie całości zamówienia, bowiem poszczególne czyszczalnie składają się z elementów przedstawionych w powyższych układach, moduły funkcyjne prefabrykowanie są jednakowych wymiarów.

  - Przedmiot i zakres zastosowania specyfikacji technicznej

Przedmiotem  niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wymienionego w pkt 1.1.

Dopuszcza się odstępstwa, z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji tylko dla małych, prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu.

  - Zakres robót objętych ST

Przedmiotem robót jest budowa biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż zgodnie z dokumentacją robót posiadaną przez  Zamawiającego.

Zakres robót obejmuje prace budowlane -  zgodnie z dokumentacją robót,  przedmiarami, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i Specyfikacją Techniczną.

Roboty objęte niniejszą specyfikacją są to roboty w zakresie oczyszczania ścieków i oznaczone kodem 45232421-9, zgodnie z rozporządzeniem nr 2195/2002 z dn.5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień ( Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002r. z późniejszymi zmianami)

  - Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

Do prac towarzyszących, należących do wykonania po stronie Wykonawcy, zalicza się:

- Prace przygotowawcze na terenie budowy

- Roboty ziemne,

- Roboty w zakresie usuwania gleby,

- Odwodnienie terenu pod wykopy,

- Zabezpieczenia wykopów zgodnie z przepisami BHP,

  - Informacje o terenie budowy

Stan prawny obiektu – własność osób fizycznych, Inwestor podpisał umowy w zakresie zgody na wybudowanie na posesji właściciela działki.

Usytuowanie obiektu – teren indywidualnych gospodarstw

Uzbrojenie terenu - informacje indywidualne od właścicieli posesji (gospodarzy).

Wykonawca zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym winien przygotować teren  budowy, zwracając przy tym szczególną uwagę na zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Podczas budowy wszelkie uciążliwości dla otoczenia związane z prowadzeniem robót budowlano – montażowych będą miały charakter okresowy, krótkotrwały spowodowany pracą maszyn i sprzętu budowlanego. Jak wynika z praktyki czas trwania budowy przedmiotowej oczyszczalni powinien zamknąć się w okresie ok. 1 tygodnia. W trakcie tego okresu najbardziej uciążliwym jest pierwszy etap – etap robót ziemnych, powodujący najwięcej hałasu poprzez pracę ciężkich maszyn oraz zanieczyszczenia powierzchniowe terenu spowodowane przemieszczaniem ma ziemnych. Kolejne etapy budowy, takie jak montaż urządzeń oczyszczalni oraz wykonywanie połączeń oczyszczalni oraz wykonywanie połączeń technologicznych między urządzeniami są już etapami zdecydowanie mniej uciążliwymi dla otoczenia.

W związku z powyższym w zakresie obowiązków Kierownika Budowy jest należyta dbałość o ład i porządek na terenie budowy oraz w jej najbliższym otoczeniu i możliwie jak najlepsza organizacja cyklu budowy prowadząca w konsekwencji do jej szybkiego zakończenia i oddania obiektu do użytkowania.

  - Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i rządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociąg, kable, znaki geodezyjne, itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. W trakcie trwania robót Wykonawca nie może uniemożliwiać użytkowania nieruchomości prywatnych i publicznych zgodnie z ich przeznaczeniem, a w szczególności nie może uniemożliwiać dojazdu do nieruchomości pojazdom służb ratownictwa medycznego i p. poż.

  - Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy i normatywny z zakresu ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

- Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

- Podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy.

- Będzie unikać szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.

  - Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej na miejscu

budowy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego planem „bioz”. Wykonawca winien przestrzegać przepisy w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

  - Warunki dotyczące organizacji ruchu

Jeżeli zachodzi konieczność prac w pasie drogi, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w pasie drogi w sposób zapewniający bezpieczne korzystanie z nich przez pojazdy i pieszych. Wykonawca winien opracować i uzgodnić z właścicielem z drogi projekt organizacji ruchu na czas wykonania robót.

  - Zgodność robót z dokumentacją projektową

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją robót, Specyfikacją Techniczną, SIWZ, opisem i charakterystyką obiektu oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z Dokumentacją projektową i ST. Wielkości określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementy budowy muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

  - Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robót. Wykonawca w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inny dokumenty.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót oraz za ich zgodność z:

  - Dokumentacją zgłoszeniową robót i powykonawczą

  - poleceniami Inspektora nadzoru

  - sztuką budowlaną

Dokumentacja Zgłoszeniowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu Umowy zawierać będzie następujące części:

    - charakterystykę inwestycji wraz ze schematem technologicznym i wykazem nieruchomości na których usytuowano oczyszczalnie

    - ST wykonania i odbioru robót

    - Przedmiary robót

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. Materiał nie może być zmieniony bez zgody Inwestora.

Materiały stosowane do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą powinna mieć:

- oznakowanie znakiem CE oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi lub

- Deklaracją zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonymi przez Komisję Europejską, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać, pod względem typów i ilości, wskazaniom zawartym w ST. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt ten winien spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Wszystkie przewożone materiały powinnym być transportowane z wytycznym ich producentów.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodności z Dokumentacją Projektową, niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i normami związanymi.

- OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ

Zamawiający przed przystąpieniem do realizacji inwestycji powinien zorganizować przetarg zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych.

Działania związane z kontrolą wykonywania robót budowlanych, leżą w głównej mierze po stronie Zamawiającego, reprezentowanego przez Inspektorów Nadzoru.

Zaleca się, aby do wykonania niniejszej Inwestycji, Zamawiający powołał Inspektora Nadzoru.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy do zakończenia i odbioru robót.

Dane określone w dokumentacji budowlanej, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej będą uważane za wartości docelowe.

Cechy materiałów i elementów wybudowanych muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi w SIWZ oraz dokumentacji budowlanej i  niniejszym dokumencie wymaganiami.

W przypadku gdy materiały lub całe elementy robót nie będą w pełni zgodne z przedmiarem robót, dokumentacją budowlaną, specyfikacją techniczną i wpłynie to niekorzystnie na jakość elementu budowy to takie materiały lub elementy zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie przez Wykonawcę, na koszt wykonawcy.

Wykonawca winien na etapie opracowania oferty zapoznać się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w szczególności załącznikiem  nr 9 – charakterystyką obiektu i schematem technologicznym), Specyfikacją Techniczna i  Przedmiarami Robót., które stanowią podstawę wykonania robót.

- OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

  - Rodzaje odbioru robót

  - odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu

  - odbiory częściowe zakończonych elementów budowy

  - odbiór końcowy

  - odbiór pogwarancyjny

8.1.1 Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony w terminie 1 dnia od zgłoszenia.

8.1.8 Odbiór częściowy

Odbiór częściowy zakończonych elementów budowy dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach opisanych powyżej. Odbiór przeprowadzony będzie w terminie do 2 dni od zgłoszenia oraz spisany zostanie właściwy protokół umożliwiający dokonanie zapłaty za zakończony i odebrany element. Jako element, stanowiący podstawę odbioru częściowego, przyjmuje się pojedynczą zrealizowaną oczyszczalnię ścieków.

8.1.3 Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowości do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę z powiadomieniem Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Odbiór nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy licząc od daty potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru. W toku odbioru robót zanikających i częściowych ich realizacją. Podstawowym dokumentem dokonania odbioru końcowego jest sporządzony i podpisany protokół wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do dokonania odbioru końcowego Wykonawca przygotuje miedyz innymi następujące dokumenty: deklaracje zgodności i/lub certyfikaty i/lub atesty na wybudowane materiały.

8.1.4 Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem ewentualnych usterek i wad stwierdzonych po odbiorze końcowym a zaistniałych w okresie gwarancyjnym ustalonym w umowie a nie dotyczących elementów zużywających się w ramach prawidłowej eksploatacji. Jeżeli ustalone przez komisję roboty poprawkowe nie zostaną w ustalonym terminie przez Wykonawcę wykonane okres gwarancyjny ulega wydłużeniu.

- OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące winny być uwzględnione w cenie oferowanej przedstawionej przez Wykonawcę. Nie przewiduje się dodatkowych możliwości rozliczania takich robót. Uregulowania dotyczące podstawy i sposobu płatności zawarto w SIWZ.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

Takimi dokumentami są m.in.:

- Dokumentacja techniczna

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

- Przedmiar robót

- SIWZ wraz z załącznikami

- Oferta Wykonawcy

- Umowa Zamawiającego

- PRZEPISY ZWIĄZANE

  - PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów.

  - PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.

Obliczenia statystyczne i projektowanie.

  - PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

  - PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze.

  - PN-85/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

  - PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

  - PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, określenia.

- OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za ich jakość zastosowanego materiałów i ich wykonywanych robót, za ich zgodności z dokumentacją,  wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i ich elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. W czasie wykonywania robót montażowych należy ściśle przestrzegać instrukcji i zaleceń producentów wszystkich materiałów stosowanych do ich budowy.

  - Warunki prowadzenia robót

Przed przystąpieniem do montażu należy wykonać wykopy z umocnieniem ścian, przygotować podłoże pod rurociągi zgodnie z projektami budowlanymi.

  - Rodzaj wykopu

Wykopy wykonać jako szeroko przestrzenne a przy większych głębokościach, wąsko- przestrzenne mechanicznie z bieżącym ich zabezpieczeniem z obudową OW Wronki. W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykop wykonań wyłącznie ręcznie po 2,0m w każdą stronę, napotkane uzbrojenie starannie zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez odeskowanie oraz podwieszenie istniejącego uzbrojenia. Wykop należy zabezpieczyć poprzez stawienie zapór pomalowanych na jaskrawy kolor a w nocy oświetlonych na początku i końcu wykopu. Pozostawienie wykopów nie oznakowanych jest niedopuszczalne.

  - Szerokość wykopów

Roboty naziemne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi, stosowanymi normami oraz przepisami BHP. Szerokość dna wykopów stosowano do średnicy przewodów, warunków geologicznych i wodnych i wynoszą 0,9-1,2m.

  - Zabezpieczenie wykopów

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równoległe z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich eksploatację

W warunkach ruchu ulicznego, już w momencie rozkładania wykopów wąsko-przestrzennych, należy przewidzieć przykrycia wykopów pomostami dla przejścia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wysokości 1,1m, a w nocy oświetlony światłami ostrzegawczymi. Zabezpieczenia komunikacyjne wymagają uzgodnienia z odnośnymi władzami lokalnymi oraz zarządcami dróg.

  - Odspajanie i transport urobku

Odspajanie gruntu w wykopie może być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy czym odspajanie ręczne może być połączone z ręcznym transportem pionowym albo też z zastosowaniem żurawików lub urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Wybór metod odspajania jest uzależniony od warunków lokalnych, na które składają się warunki geologiczne oraz będący w dyspozycji sprzęt mechaniczny. Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie może być dokonywane za pomocą koparki jednoczerpakowej podsiębiernej. Przy wykonywaniu wykopów za pomocą koparek mechanicznych nie należy dopuszczać do przekroczenia głębokości określonych w projekcie zakresem robót zmechanizowanych. Odkład urobku powinien być dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,5m od krawędzi wykopu. W przypadku natrafienie na warstwę torfu, należy ją wybrać aż do gruntu stałego, a przestrzeń do poziomu projektowanego dna wykopu wypełnić piaskiem.

Roboty montażowe- układanie sieci sanitarnych musi być wykonane w wykopach suchych o podłożu całkowicie odwodnionym. Przy wysokim poziomie wody gruntowej  w wykopie należy stosować odwodnienie liniowe zestawem igłofiltrów o głębokości 1,5m poniżej dna wykopu, wypuszczanym obustronnie w rozstawie, co 1,0 m. Wodę należy pompować zestawem pompowo - próżniowym odcinkami 25 - 50m. Wodę odprowadzić należy do najbliższych rowów rurociągami tłocznymi o średnicy 100 - 150mm. Przewidywać agregaty pompowe elektrycznym w zasięgu linii elektrycznej, a poza zasięgiem >100m agregaty spalinowe.

  - Przygotowanie podłoża

Na odcinakach, gdzie w poziomie posadowienia występują gliny piaszczyste należy wykonać podsypkę żwirową lub z pospółki grubości 10m. Na odcinkach, gdzie w poziomie posadowienia występują grunty piaszczyste (pisaki drobne, średnie, żwir lub pospółka) nie zawierające kamieni, posadowienie kamieni, posadowienie kanałów i  rurociągów można wykonać bezpośrednio na wyrównanym i zagęszczonym podłożu rodzimym z profilowaniem w dnie kąta 90 i zaprojektowanym  spadkiem stanowiącym łożysko nośne rury. Niedopuszczalne jest wyrównanie dna podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu.

  - Zasypywanie i zagęszczanie

Roboty ziemne ( wykopy i zasypy) należy wykonać pod sieci kanalizacyjną i studnię chłonną  oraz moduł oczyszczalni ścieków.

Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami, które po ułożeniu powinny być zagęszczone; miąższość warstw zasypki powinna być wybrana zależnie od przyjętej metody zagęszczania.

Nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczenie w pobliżu ścian obiektów powinno być dokonywane w taki sposób, aby nie spowodowało uszkodzenia ściany lub izolacji wodochronnej, albo przeciwwilgociowej, jeśli taka została wykonana.

Jeżeli w zsypywanym wykopie znajduje się przewód lub rurociąg, to użyty materiał i sposób zasypywania nie powinien spowodować uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu, ani uszkodzenia izolacji (wodochronnej, przeciwwilgociowej, cieplnej).

Zasypywanie oczyszczalni ścieków przeprowadzać zgodnie z wytycznymi producenta.

  - Zbiorniki

    - Uwagi wstępne

Z chwilą otrzymania przesyłki należy skontrolować i porównać zawartość przesyłki z dołączoną listą zawartości ładunku. W razie wystąpienia braków lub widocznych uszkodzeń należy spisać wszystkie braki i uszkodzenia na otrzymanym wraz z przesyłką rachunkiem przed podpisaniem odbioru. Wyposażenie mechaniczne (silniki, dmuchawy, mierniki, pompy) należy przechowywać w zamkniętym pomieszczeniu, zabezpieczając je przed działaniem czynników atmosferycznych, kradzieżą lub przypadkowym uszkodzeniem.

Przed przystąpieniem do montażu zbiorników należy zapoznać się z metodyką konstrukcji opisaną w instrukcjach producenta i bezwzględnie przestrzegać wskazówek zawartych w tych dokumentach.

    - Umiejscowienie zbiornika

Po wykonaniu wykopu położenie zbiornika jest określane przez wyznaczenie linii środkowych (osi) zgodnie z rozplanowaniem zbiorników w dokumentacji budowlanej.

    - Montaż zbiornika

Montaż zbiornika polega na właściwym posadowieniu i zamontowaniu zgodnie z projektem budowlanym lub wykonawczym oraz instrukcją montażu producenta.

    - Badania

Należy przedłożyć dokumenty potwierdzające przeprowadzenie badań z oczyszczalni na zgodności z normą PN-EN 12566-3.

Konstrukcja zbiorników powinna być wykonana zgodnie z projektem z materiałów spełniających  warunki określone w odpowiednich normach wyrobu, a w razie braku norm powinny odpowiadać warunkom technicznym producenta.

  - Dostawy urządzeń i montaż technologiczny

    - Zakres dostaw

Dla oczyszczalni ścieków przewidziany dokumentacją robót  zakres dostaw i montaż urządzeń przedstawia się następująco (przykłady):

Biologiczna przydomowa oczyszczalnia ścieków ze studnią chłonną:

    - Biologiczna przydomowa oczyszczalnia ścieków – 1kpl;

    - Studnia chłonna – 1kpl;

    - Rurociągi miedzyobiektowe

  - Odbiór dostarczanych urządzeń

Wykonawca zobowiązany jest dostarczać „loco” plac budowy, bądź w wyznaczone przez Zamawiającego miejsce odbioru określonego urządzenia technologicznego zgodnie z podanymi z zamówieniu parametrami technicznymi. Integralną częścią dostawy są:

- dokumenty techniczno – ruchowe urządzenia,

- specyfikacja elementów dostawy,

- instrukcja montażu,

- instrukcja uruchomienia,

- warunki gwarancji i serwisu

Odbiór dostawy polega na stwierdzeniu zgodności:

- z zamówieniem,

- rzeczywiście dostarczonych elementów z ich zestawieniem.

  - Montaż urządzeń technicznych

Podstawa do prawidłowego przeprowadzania montażu jest:

- dokumentacja budowlana bądź wykonawcza,

- instrukcja montażu i uruchomienie

- dokumentacja techniczno- ruchową,

- instrukcja i przepisy BHP.

Montaż winien być wykonany przez pracowników odpowiednich kwalifikacjach ze specjalnym uwzględnieniem uprawnień SEP.

  - Technologia montażu i układu rurociągów

    - Kanały sanitarne gwarancyjne z rur PCV

Połączenie rur z PCV-u poprzez wprowadzenie bosego końca jednej rury do wnętrza kielicha drugiej rury. Wewnątrz kielicha na całym obwodzie znajduje się wgłębienie, w którym należy umieścić gumowy pierścień uszczelniający o specjalnym przekroju tzw. Uszczelki wargowe z gumy typu EPDM.

Układanie pojedynczych rur na dnie wykopu z uprzednio przygotowanym podłożem i wyprofilowaniem. Rury opuszczać na dno

Wykopu między rozporami pojedynczych  lub łączone na  powierzchni terenu w odcinakach po 2 lub 3 rury. Wlot rury układanego przewodu powinien być zabezpieczony przed zabezpieczeniem fabrycznym deklem.

    - Próby szczelności

Dla sprawdzenia wytrzymałości i szczelności złącz wykonanych rurociągów grawitacyjnych należy przeprowadzić próbę szczelności.

Próbę szczelności należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszenia przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków.

Następnie napełnić wodą do wysokości 1m ponad dno studni. W ciągu 2 godzin ubytek nie może być większy niż 2%.

  - Odbiór zamontowanych urządzeń

Odbiór zamontowanych urządzeń polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją budowlaną.

  - Roboty elektryczne

Przedmiotem Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zasilania elektrycznego i instalacji elektrycznych zalicznikowych na terenie oczyszczalni ścieków.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i konrtaktowy przy zleceniu i realizacji robót.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu podłączenie elektryczne biologicznej oczyszczalni ścieków w szczególności:

- linii kablowych niskiego napięcia,

- rozdzielni elektrycznej,

- uziemienia.

Roboty elektryczne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi oraz wytycznymi montażu elektrycznego producenta oczyszczalni ścieków.

Układanie kabli

Przed przystąpieniem do wykonania wykopu należy sprawdzić, czy w jego strefie nie znajdują się urządzenia podziemne. Ewentualne kolizje należy usunąć lub istniejące urządzenia zabezpieczyć za zgodą ich Użytkowników oraz zgodnie z zaleceniami Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej  ( protokół ZUD).

Rowy pod kable należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie, w zależności od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras służby geodezyjne.

Układanie kabli powinno być wykonywane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto, przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się w pobliżu wykonywanych robót.

Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi.

Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż:

- 4ºC -  w przypadku kabli o izolacji papierowej o powłoce materiałowej,

- 0ºC – w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych.

Kable należy układać na dnie rowu pod kable, jeżeli grunt jest piaszczysty. W pozostałych przypadkach kable należy układać na warstwie pisaku o grubości, co najmniej 10cm.. Nie należy układać kabli bezpośrednio na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, która mogłaby uszkodzić kabel ani bezpośrednio zasypywać taki gruntem. Kable należy zasypywać warstwą pisku o grubości, co najmniej 10 cm, następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości, co najmniej 15 cm, a następnie  przykryć folią z tworzywa sztucznego. Odległość folii od kabla powinna wynosić, co najmniej 25 cm. Grunt należy zagęszczać warstwami, co najmniej 20 cm. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu kabla ( i słupa) należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane przez inspektora nadzoru. Teren po wykopach należy starannie wyrównać i zagrabić oraz przywrócić do stanu pierwotnego.

Głębokość ułożenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni ziemi do zewnętrznej powierzchni kabla powinna wynosić nie mniej niż:

- 70 cm w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1kV, z wyjątkiem kabli ułożonych w gruncie na użytkach rolnych.

- 80 cm w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż, 1kV, lecz nie przekraczającym 15 kV, z wyjątkiem kabli ułożonych w gruncie na użytkach rolnych,

- 90 cm w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 15kV ułożonych w gruncie na użytkach rolnych,

- 100 cm w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 15kV.

Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem ( od 1 do 3% długości wykopu), wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Skrzyżowania kabli między sobą należy wykonać  tak, aby kabel wyższego napięcia był zakopany głębiej niż kabel niższego napięcia, a linia elektroenergetyczna sygnalizacyjna głębiej niż linia telekomunikacyjna.

Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90º i w miarę możliwości w największym miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy z krzyżujących się kabli elektromagnetycznych i sygnalizacyjnych ułożony bezpośrednio w gruncie powinien być chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na długości po 50cm w obrębie strony od miejsca skrzyżowania. Przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli nad.

Układanie kabli w rurach ochronnych

Przy skrzyżowaniu z urządzeniami podziemnymi kabel należy prowadzić w przepustach kablowych, Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i  odpornych na działanie łuku elektrycznego.

Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się kabli.

Rury stalowe powinny odpowiadać wymaganiom normy. Przepusty kablowe z rur z polichlorku winylu (PCW) powinny odpowiadać wymaganiom normy.

Dla ochrony kabla układanego w ziemi stosować polietylenowe rury typu DVK, dla ochrony kabla wprowadzonego na słup linii napowietrzanej rury typu SV.

Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w nie nasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

Układanie rur ochronnych wykonać zgodnie z normą.

Głębokość ułożenia rur mierzona od powierzchni terenu do górnej powierzchni rury powinna wynosić:

- 50cm – przy układaniu kabla pod chodnikami

- 70cm – przy układaniu kabla w terenie bez nawierzchni

- 100cm – przy układaniu kabla w częściach dróg i ulic przeznaczonych do ruchu kołowego.

W miejscach skrzyżowania kabli z drogami o trwałym podłożu zaleca się ułożenie rur rezerwowych.

Rury ochronne w jednym wykopie powinny być ułożone w jednej warstwie obok siebie.

W jednej rurze powinien być ułożony tylko jeden kabel lub jedna trójfazowa wiązka kabli jednożyłowych.

Przy wyciąganiu kabla do rur ochronnych należy zwrócić uwagę, aby średnica wewnętrzna rury ochronnej była nie mniejsza niż 1,5 krotna zewnętrzna średnica kabla.

Kable w miejscach wprowadzenia i wyprowadzenia z rur ochronnych nie powinny opierać się o krawędzie otworów.

Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny być uszczelnione. Zaleca się wykonanie uszczelnień z materiałów włóknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniającej.

Po ułożeniu rur, ich końce należy uszczelnić pakułami w celu zabezpieczenia przed dostaniem się wilgoci oraz zamuleniem.

Odległość kabli od innych urządzeń podziemnych- pionowa przy skrzyżowaniu, pozioma przy zbliżeniu:

- Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe sieci do 1 kV – pionowa przy skrzyżowaniu 25cm, pozioma przy zbliżeniu 10cm

- Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe sieci wyższe niż 1 kV – pionowa przy skrzyżowaniu 50cm, pozioma przy zbliżeniu 10 cm

- Kable telekomunikacji – pionowa przy skrzyżowaniu 50cm, pozioma przy zbliżeniu 50cm

- Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z gazami niepalnymi-pionowa przy skrzyżowaniu 50cm ( kabel prowadzić w przepustach kablowych), pozioma przy zbliżeniu 50cm

- Rurociągi z cieczami palnymi – pionowa przy skrzyżowaniu 50cm (kabel prowadzić w przepustach kablowych), pozioma przy zbliżeniu 50cm. Patrz rys. 3.0 pt. ,,Prowadzenie kabli w ziemi”

  - Przepisy związane

Rozporządzenie MGPiB z dnia 14.12.1994r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

- PN-92/E-08106                                 stopnie ochrony

- PN-91/E-05009/01                            instalacje elektryczne

- PN-92/E-05009/41                            ochrona przeciwporażeniowa

- PN-93/E-05009/61                            sprawdzenie odbiorcze

- PN-90/E-05023                                 oznaczenia barw

- PN-76/E-05125                                 linie kablowe

- PN-IEC 439 – 1 + AC rozdzielnice

- PN-87/E-05110                                 rozdzielnice i złącza kablowe

- PN-92/E-05009/54                            uziemienie i przewody ochronne