Zał. Nr 9 do SIWZ

Gmina Raciąż

Pl. Mickiewicza 17

09-140 Raciąż

#### „Uzupełnienie infrastruktury oczyszczania ścieków komunalnych

#### poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

#### na terenie Gminy Raciąż”

OPIS ZADANIA – CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Schemat technologiczny oczyszczalni

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę maksymalnie 132 szt. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, pracujących na bazie tarczowego złoża biologicznego, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, dostawę i montaż urządzeń i wyposażenia, przeprowadzenie rozruchu oraz wykonanie wszelkich robót zgodnie z opisem zadania – charakterystyką obiektu, przedmiarem robót, SIWZ oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Zamawiający informuje, że  istnieje możliwość wybudowania mniejszej ilości oczyszczalni przydomowych w przypadku rezygnacji właścicieli działek objętych zamówieniem, nie mniej jednak niż 90 szt.

W skład 132 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wchodzi 105 sztuk biologicznych oczyszczalni dla 4-6 RLM osób oraz  27 sztuk biologicznych oczyszczalni dla 7-10 RLM.

Istotny dla założeń projektowych jest ciąg technologiczny:

Komora osadnika wstępnego → Komora tarczowego złoża biologicznego → komora osadu czynnego (osadnika wtórnego) i studni chłonnej.

Przedmiotem zamówienia jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków pracujących na bazie tarczowego złoża biologicznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, tj.:

- bioreaktorami oczyszczalni,

- rurociągami i armaturą,

- ewentualnie przepompowniami ścieków oczyszczonych i surowych,

- studniami chłonnymi,

- instalacją elektryczną z automatycznym sterowaniem procesów oczyszczania.

Projektowane rozwiązanie zakłada budowę oczyszczalni o charakterze oczyszczalni biologicznych przepływowych z tarczowym złożem biologicznym, umożliwiającej redukcję stężeń i zanieczyszczeń zawartych w ściekach do wartości dopuszczalnych, przewidzianych w aktualnych przepisach. Oczyszczalnie ścieków winny być zgodne z  założeniami, w szczególności winny być urządzeniem ze zintegrowanym osadnikiem wstępnym, strefą oczyszczania biologicznego, osadnikiem wstępnym, wydzieloną strefą buforowania osadu nadmiernego. Zbiornik winien być wykonany z materiału gwarantującego szczelność np.: polietylenu PE-HD, poliestru, polimerobetonu, itp.  Oczyszczalnie ścieków winny być odporne na ilościowe wahania na dopływie. Ponadto winny być obiektami zautomatyzowanymi, charakteryzować się niskim zużyciem energii elektrycznej, maksymalne zapotrzebowanie w moc, nie powinno być większe niż 0,10 kW, zasilanie 230 V. Oczyszczalnia ścieków winna spełniać wszelkie wymagania normy PN EN 12566-3.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

- Opisem zadania –charakterystyką obiektu

- Przedmiarem robót;

- Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB;

- Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

| Typ oczyszczalni przydomowej | - | Biologiczna przydomowa oczyszczalnia ścieków |
| --- | --- | --- |
| Technologia | - | Zanurzone tarczowe złoże biologiczne |
| Materiał zbiornika | - | Obudowa wykonana z materiału gwarantującego szczelność np.: polietylenu PE-HD, poliestru, polimerobetonu, poliester wzmocniony włóknem szklanym |
| Strefy oczyszczania w zbiorniku/ach | - | - Osadnik wstępny - Osadnik biologiczny ze złożem - Osadnik wtórny |
| Oczyszczalnia stanowi urządzenie zautomatyzowane | - | TAK |
| Maksymalne roczne zużycie energii elektrycznej | - | 300 kWh |
| Maksymalne zapotrzebowanie w moc | - | 0,10 kW |
| Zasilanie | - | 230 V |
| Wymagane spełnienie postanowień następującej normy | - | PN EN 12566-3 |
| Sposób odprowadzania ścieków oczyszczonych | - | Studnia chłonna – z wypełnieniem mineralnym (żwir i tłuczeń o odpowiedniej granulacji) lub studnia chłonna na bazie bloków rozsączających) |

W przypadku wystąpienia w materiałach przetargowych opisu przedmiotu zamówienia  przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wykonawca sporządzając ofertę może przyjąć w stosunku do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia inne równoważne rozwiązania, podając nazwy, parametry zaproponowanych w ofercie materiałów, sprzętu itp.

Wykonawca, proponujący urządzenia równoważne opisywanym w opisie przedmiotu zamówienia  jest  obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Udowodnienie, że urządzenia i armatura i materiały są równoważne spoczywa na wykonawcy na etapie składania ofert. Dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty.

Dopuszcza się stosowanie oczyszczalni równoważnych do projektowanych, o tych samych parametrach technicznych:

1) działających na zanurzonym tarczowym złożu biologicznym

2) wyposażonych w system sterowania automatycznego, bez konieczności obsługi ręcznej,

3) system sterowania niewymagający ponownych ustawień w przypadku okresowego braku prądu,

4) wyposażonych w zabezpieczenie przeciwpożarowe i nadprądowe,

5) posiadających przepływ i ilość RLM nie mniejsze od projektowanych.

Elementy składowe oferowanych oczyszczalni tj. reaktory biologiczne, przepompownie, pompy, dmuchawy, skrzynki sterujące, studnie chłonne muszą posiadać aktualne Aprobaty Techniczne lub Certyfikaty Zgodności.

# Text boxes

Osadnik wstępny

Tarczowe złoże biologiczne

Osadnik wtórny

Studnia chłonna