PRZEDMIAR  ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Nr 301050W

MŁODOCHOWO - NIEMCZEWO

od km 0+131 do km 0+761,50 o długości 630,50 m

| Lp. | Podstawa nakładów | Szczegółowy opis robót obliczenia | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | CPV – 45112600-0 1 2 3 4 CPV – 45233100-0 5 6 7 CPV – 45233300-2 8 9 CPV – 45233100-0 10 11 12 13 CPV – 45233100-0 14 15 16 CPV – 45233100-2 17 | I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe w terenie równinnym od km 0+131 do km 0+761,50 Karczowanie drzew przy współpracy sprzętu mechanicznego z obrobieniem i odwiezieniem na odl. 1,0 km z drzew o średnicy 10-15cm wg wykazu drzew J. w. lecz z drzew o średnicy 16 – 25cm wg wykazu drzew Karczowanie gęstych krzaków z odwiezieniem na odl. 1km wg wykazu drzew II. ODWODNIENIE Rozbiórka przepustu z rur betonowych o średnicy 30cm w km 0+352 i 0+665 Wykonanie kompletnego przepustu z rur PVC o średnicy 50 cm w km 0+352 i 0+665 7 + 7 = 14 Odnowa rowów poprzez ich podczyszczenie na głębokość 30cm z odwiezieniem urobku na odl. 1km i na odkład rozplantowaniem na odkładzie km 0+131 – 0+759 638 x 2 = 1256 III.PODBUDOWA Dowiezienie pospółki do stabilizacji warstwą grub. 10cm na całej szerokości podbudowy w km 0+250 – 0+430 180 x 4,30 x 0,10 = 77,40 Wykonanie stabilizacji gruntu cementem grub. 16cm i wytrzymałości Rm- 2,5 MPa km 0+131 – 0+759 628 x 4,30 = 2700,4 + 12 skrzyż. = 2712,40 IV. NAWIERZCHNIA Mechanicznie oczyszczenie podbudowy betonowej i skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,7kg/m2 jak w poz. 9 Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni bitumicznej grub. 4cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11mm wg normy PN-EN 13108-1 km 0+131 – 0+759 628 x 4,10 = 2574,8 + 12 skrzyż. = 2586,80 Skropienie międzywarstwowe nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m2 jak w poz. 11 Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej grub. 4cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11mm wg normy PN-EN 13108-1 km 0+131 – 0+759 628 x 4,00 = 2512 + 12 skrzyż. = 2524 V. POBOCZA I ZJAZDY Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PVC o średnicy 30cm wg wykazu zjazdów Ustawienie ścianek czołowych z betonowych elementów prefabrykowanych na zjazdach projektowanych wg wykazu zjazdów Umocnienie poboczy i zjazdów pospółką warstwą grubości 8cm km 0+131 – 0+759 628 x 2 x 1,0 = 1256 + zjazdy 144 = 1400 VI. OZNAKOWANIE Wykonanie i ustawienie pionowych znaków drogowych na słupkach z rur stalowych o średnicy 70mm. Tarcze znaków oklejone folią odblaskową i ustawione zgodnie z Instrukcją. Wg projektu zagospodarowania drogi | m szt szt m2 m m m m3 m2 m2 m2 m2 m2 m szt m2 szt | 630,5 48 13 120 16 14 1256 77 2712 2712 2587 2587 2524 15 6 1400 6 |