Załącznik do SIWZ

O Ś W I A D C Z E N I E

potwierdzające spełnienie wymagań technicznych ciągnika rolniczego wraz z osprzętem

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„DOSTAWA CIĄGNIKA ROLNICZEGO

Z OSPRZĘTEM DODATKOWYM”

świadomi odpowiedzialności karnej z tytułu złożenia fałszywego oświadczenia w celu uzyskania zamówienia publicznego oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie ze SIWZ, warunkami Zamawiającego oraz spełnia w szczególności następujące wymagania:

| Przedmiot zamówienia - opis wg SIWZ i wymagań zamawiającego | Wg oferty – oświadczenie Wykonawcy (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- |
| Ciągnik rolniczy - szt. 1 o parametrach: |  |
| Stan używany do roku (przebieg nie więcej niż 20 mtg.), winien spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami |  |
| Silnik wysokoprężny z wtryskiem bezpośrednim chłodzony cieczą o mocy 58 - 63 KW i pojemności 4600 - 4900 cm3. |  |
| Instalacja elektryczna 12 V, rozruch 24V. |  |
| Napęd na obie osie 4x4 z możliwością wyboru napędu na jedną lub na dwie osie. |  |
| Możliwość blokowania mechanizmu różnicowego tylnego mostu. |  |
| Most przedni wahliwy przednie koła skrętne, układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie. |  |
| Skrzynia biegów mechaniczna: liczba przełożeń - min. 10 do przodu i min. 3 do tyłu |  |
| Koła jezdne - przednie min. 24 cale, tylne min. 34 cale. |  |
| Ogumienie - przednie min. 360/70/R24, tylne min. 18.4/R34. |  |
| Układ hamulcowy – główne hamulce - suche dwutarczowe, hamulce do parkowanie - suche dwutarczowe. |  |
| Trzypunktowy układ zawieszenia przedni do zaczepiania maszyn typu czołowego, (np.: pług do śniegu) - podnoszenie i opuszczanie hydrauliczne na dwa siłowniki. TUZ o udźwigu min. 4000 kg. |  |
| Trzypunktowy układ zawieszenia tylny do zaczepiania maszyn (np. kosiarka bijakowa) - podnoszenie i opuszczanie hydraulicznie, o udźwigu min. 3000 kg. |  |
| Hydraulika - wydajność pompy hydraulicznej - min. 35 l/min. |  |
| Instalacja pneumatyczna z min. jednym wyjściem. |  |
| Kabina - zamknięta, wyciszona z wentylacją i ogrzewaniem, szyby - tylna i boczne uchylne. |  |
| Przyczepa jednoosiowa- szt. 1 o param.: |  |
| Stan nowy - przyczepa winna spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyczepa winna być kompatybilna z ciągnikiem opisanym w pkt. I. |  |
| Ładowność min. 3500kg. |  |
| Pojemność ładunkowa min.3,1 m3. |  |
| Koła jezdne min. 15 cali |  |
| Typ wywrotu - trójstronny. |  |
| Układ hamulcowy, główny hamulec - pneumatyczny jednoprzewodowy, hamulec do parkowania - korbowy, ręczny. |  |
| Pług śnieżny - szt. 1 o parametrach: |  |
| Stan nowy. Pług śnieżny winien być kompatybilny z ciągnikiem opisanym w pkt. I |  |
| Sztywny typu „strzała - dziobowy”. |  |
| Szerokość robocza w lemieszu 2800 - 3000mm. |  |
| Odkładnica metalowa zakończona u dołu lemieszem zgarniającym śnieg wykonanym z materiału twardego- lemiesz przykręcany |  |
| Wysokość dziobu odkładnicy min. 850mm |  |
| 6. Wysokość tylna odkładnicy min. 1100 mm. |  |
| 7. Mocowanie na trzypunktowy układ zawieszenia przedni ciągnika. |  |
| Kosiarka ciągnikowa - szt. 1 o param.: |  |
| Stan nowy. Kosiarka winna być kompatybilna z ciągnikiem opisanym w pkt. I |  |
| Bijakowa prawostronna. |  |
| Szerokość koszenia 1300mm - 1500mm |  |
| 4. Zakres pracy min. -60O + 85O. |  |
| 5. Możliwość regulacji wysokości koszenia za pomocą wału kopiującego. |  |
| Podnoszenie hydrauliczne |  |
| Przeniesienie napędu z ciągnika na kosiarkę za pomocą wału przekaźnika mocy. |  |
| Kosiarka winna być wyposażona w wał przekaźnika mocy. |  |
| Wał przekaźnika mocy wyposażony w sprzęgło jednokierunkowe. |  |
| Posypywarka piasku i soli - szt. 1 o parametrach: |  |
| Stan nowy - posypywarka winna spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Posypywarka piasku i soli winna być kompatybilna z ciągnikiem opisanym w pkt. I. |  |
| Ładowność 5000 kg - 6000 kg. |  |
| Pojemność ładunkowa 3,5 m3 - 4,5 m3. |  |
| Zawieszenie jednoosiowe sztywne. |  |
| Koła jezdne min. 15 cali. |  |
| Rodzaj dyszla - sztywny do łączenia z dolnym zaczepem ciągnika. |  |
| Układ hamulcowy - pneumatyczny jednoprzewodowy. |  |
| Napęd taśmowy mechanizmu podającego - hydrauliczny. |  |
| Napęd tarcz adaptera rozsypującego - hydrauliczny |  |

..........................., dnia ..............................

................................................

Podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka /pieczątki