FORMULARZ  OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Nr 301013W

w miejscowości  BUDY KRASZEWSKIE

od km 0+000 do km 1+220 o długości 1220 m

| Lp. | Podstawa nakładów | Szczegółowy opis robót, obliczenia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość robót w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | CPV – 45112600-0 1 2 3 4 5 CPV – 45111200-0 6 7 8 9 10 CPV – 45233100-0 11 12 CPV – 45233300-2 13 14 15 16 17 CPV – 45233100-0 18 19 20 21 CPV – 45233100-0 22 23 24 CPV – 45233100-2 25 | I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe w terenie równinnym przy liniowych robotach ziemnych od km 0+000 do km 1+220 Karczowanie drzew przy współpracy sprzętu mechanicznego z obrobieniem i odwiezieniem na odl. 1,0 km z drzew o średnicy 10-15cm wg wykazu drzew J. w. lecz o średnicy 16-25cm wg wykazu drzew J. w. lecz o średnicy 26-35cm wg wykazu drzew Karczowanie gęstych krzaków wg wykazu II. ROBOTY ZIEMNE Roboty ziemne poprzeczne w gruncie kat. III wykonane mechanicznie z przemieszczeniem na odl. 30m wg tabeli robót ziemnych Mechaniczne zagęszczenie nasypów ze zwilżeniem wodą jak w poz. 8 Roboty ziemne w gruncie kat. III wykonane koparkami o poj. łyżki 0,40m3 z transportem na odl. 2 km na odkład i rozplantowaniem na odkładzie wg tabeli robót ziemnych Plantowanie skarp wykopów i dna rowów w gruncie kat. III wg tabeli plantowania skarp Plantowanie skarp nasypów w gruncie kat. III wg tabeli plantowania skarp III. ODWODNIENIE Budowa przepustu z rur PVC o średnicy 40cm w km 0+075 (w miejsce istniejącego z rur betonowych o średnicy 15cm) i w km 0+388. Ścianki z elementów betonowych prefabrykowanych. wg projektu zagospodarowania 7,0 x 2 = 14,0 Podczyszczenie istniejącego rowu odpływowego na głębokość 20cm w km 1+137 strona prawa na długości 30m oraz przy przepuście w km 0+075 po 15m na wlocie strona prawa i wylocie 5,0m strona lewa z odwiezieniem urobku na odl. 1km 30 + (15 x 2) + 5 = 30 + 30 + 5 = 65 IV.PODBUDOWA Plantowanie mechaniczne i ręczne dna koryta i mechaniczne zagęszczenie w gruncie kat. III na poszerzeniach wg wykazu poszerzeń Wykonanie warstwy odsączającej z piasku warstwą grub. 10cm na poszerzeniach wg wykazu poszerzeń Wykonanie podbudowy z pospółki warstwą grub. 16cm na poszerzeniach wg wykazu poszerzeń Dowiezienie pospółki do stabilizacji gruntu cementem warstwą grub. 5cm w km 0+000 – 0+0,20 i w km 0+200 – 1+220 grub. 8cm w km 0+020 – 0+200 20 + 1020 = 1040 1040 x 4,30 = 4472 x 0,05 = 223,60 180 x 4,30 = 774 x 0,08 = 61,92 223,60 + 61,92 = 285,52 Wykonanie stabilizacji gruntu cementem warstwą grubości 16cm i wytrzymałości Rm - 2,5 MPa km 0+000 – 1+220 1220 x 4,30 = 5246 V. NAWIERZCHNIA Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy betonowej (stabilizacji) emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,7kg/m2 jak w poz. 19 Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 4cm o uziarnieniu 0/11mm wg normy PN-EN-13108-1 km 0+000 – 1+220 1220 x 4,10 = 5002 Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m2 jak w poz. 21 Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 4cm o uziarnieniu 0/8mm wg normy PN-EN-13108-1 km 0+000 – 1+220 1220 x 4,0 = 4880 VI. POBOCZA I ZJAZDY Ułożenie rur PVC o średnicy 30cm pod zjazdami wg wykazu zjazdów Ustawienie ścianek czołowych z betonowych elementów prefabrykowanych na zjazdach wg wykazu zjazdów Umocnienie poboczy i zjazdów pospółką warstwą grubości 8cm km 0+000 – 1+220 1220 x 2 x 1,0 = 2440+ zjazdy 260 = 2700 VII OZNAKOWANIE Wykonanie i ustawienie pionowych znaków drogowych na słupkach z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 60mm. Tarcze znaków oklejone folią odblaskową i ustawione zgodnie z Instrukcją Wg projektu zagospodarowania | m szt szt szt m2 m3 m3 m3 m2 m2 m m m2 m2 m2 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m szt. m2 szt. | 1220 9 10 2 400 54 54 738 1752 59 14 65 734 734 734 286 5246 5246 5002 5002 4880 85 34 2700 10 |  |  |

R A Z E M

Podatek VAT ….%

O G Ó Ł E M