FORMULARZ  OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Nr 301001W

ŻUKOWO STRUSIE-KRASZEWO PODBORNE-KRASZEWO CZUBAKI

od km 0+000 do km 1+173 o długości 1173m

| Lp. | Podstawa nakładów | Szczegółowy opis robót, obliczenia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość robót w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | CPV – 45112600-0 1 2 3 4 5 6 7 8 CPV – 45111200-0 9 10 11 12 13 14 CPV – 45233100-0 15 16 CPV – 45233300-2 17 18 CPV – 45233100-0 19 20 21 22 CPV – 45233100-0 23 24 25 CPV – 45233100-2 26 27 | I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe w terenie równinnym przy liniowych robotach ziemnych od km 0+000 do km 1+173 Karczowanie drzew przy współpracy sprzętu mechanicznego z obrobieniem i odwiezieniem na odl. 1,0 km z drzew o średnicy 10-15cm wg wykazu drzew J. w. lecz o średnicy 16-25cm wg wykazu drzew J. w. lecz o średnicy 26-35cm wg wykazu drzew J. w. lecz o średnicy 36-45cm wg wykazu drzew J. w. lecz o średnicy 46-55cm wg wykazu drzew J. w. lecz o średnicy 56-65cm wg wykazu drzew Karczowanie gęstych krzaków z odwiezieniem na odl. 1 km wg wykazu II. ROBOTY ZIEMNE Roboty ziemne poprzeczne w gruncie kat. III wykonane mechanicznie z transportem na odl. 30m wg tabeli robót ziemnych Roboty ziemne w gruncie kat. III wykonane koparką o poj. łyżki 0,40m3 z transportem na odl. 0,5km i wbudowaniem w nasyp wg tabeli robót ziemnych Roboty ziemne w gruncie kat. III wykonywane koparką o poj. łyżki 0,40m3 z transportem na odl. 5km z dokopu (piasek) wg tabeli robót ziemnych Formowanie nasypów mechanicznie w gruncie kat. II i III jak w poz. 9 + 11 90 + 133 = 223 Mechanicznie zagęszczenie nasypów walcami w gruncie kat. III ze zwilżeniem wodą jak w poz. 9 + 10 + 11 90 + 8 + 133 = 231 Plantowanie skarp nasypów w gruncie kat. III wg tabeli plantowania skarp III. ODWODNIENIE Wykonanie kompletnego przepustu pod drogą z rur PVC o średnicy 40cm ze ściankami z betonowych elementów prefabrykowanych w km 0+365 wg projektu zagospodarowania Wykonanie betonowych ścianek czołowych z betonu B-20 wylewanych na miejscu na istniejącym przepuście z rur betonowych 2 ø 100 w stanie dobrym w km 0+862,50 wg projektu zagospodarowania IV.PODBUDOWA Dowiezienie pospółki do stabilizacji warstwą grub. 5cm na całej szerokości podbudowy (przekrój Nr 3) km 0+600 – 0+800 200 x 4,30 x 0,05 = 43,0 warstwą grub. 10cm na całej szerokości podbudowy (przekrój Nr 4) km 0+800 – 1+173 373 x 4,30 x 0,10 = 160,39 43 + 160,39 = 203,39 Wykonanie stabilizacji gruntu cementem warstwą grubości 16cm i wytrzymałości Rm - 2,5 MPa km 0+002,50 – 0+020 17,50 x 5,30 = 92,75 km 0+020 – 1+173 1153 x 4,30 = 4957,90 zjazdy na drogi publiczne str. lewa km 0+575, 1+114 str. prawa 0+526 3 x(5 x 4) = 60 łuki na PT - 7 x 2 = 14 92,75 + 4957,90 + 60 + 14 = 5124,65 V. NAWIERZCHNIA Mechaniczne oczyszczenie podbudowy betonowej (stabilizacji) i skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,7kg/m2 jak w poz. 18 Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 4cm o uziarnieniu 0/11mm wg normy PN-EN-13108-1 km 0+002,50 – 0+020 17,50 x 5,10 = 89,25 km 0+020 – 1+173 1153 x 4,10 = 4727,3 89,25 + 4727,3 = 4816,55 + zjazdy 60 + łuki 14 = 4890,55 Skropienie międzywarstwowe nawierzchni z betonu asfaltowego emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m2 jak w poz. 20 Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 4cm o uziarnieniu 0/8mm wg normy PN-EN-13108-1 km 0+002,50 – 0+020 17,50 x 5,00 = 87,50 km 0+020 – 1+173 1153 x 4,00 = 4612 87,50 + 4612 = 4699,50 + zjazdy 60 + łuki 14 = 4773,50 VI. POBOCZA I ZJAZDY Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PVC o średnicy 30cm wg wykazu zjazdów Ustawienie ścianek czołowych z betonowych elementów prefabrykowanych na proj. zjazdach z przepustami wg wykazu zjazdów Umocnienie poboczy i zjazdów pospółką warstwą grubości 8cm km 0+002,50 – 0+020 17,50 x 2 x 0,75 = 26,25 km 0+020 – 1+173 1153 x 2 x 1,25 = 2882,50 zjazdy wg tabeli plantowania – 136 26,25 + 2882,50 + 136 = 3044,75 VII OZNAKOWANIE Wykonanie i ustawienie pionowych znaków drogowych na słupkach z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 60mm. Tarcze znaków oklejone folią odblaskową i ustawione zgodnie z Instrukcją Wg projektu zagospodarowania VIII. INNE Regulacja studni kanalizacyjnych | m szt szt szt szt szt szt m2 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m szt m3 m2 m2 m2 m2 m2 m szt m2 szt szt | 1173 28 12 1 2 2 1 310 90 8 133 223 231 1768 8 2 203 5125 5125 4891 4891 4773 40 16 3045 8 4 |  |  |

R A Z E M

Podatek VAT ….%

O GÓ Ł E M