FORMULARZ OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Nr 301015W

w m. Kodłutowo od km 0+000 do km 0+479

| Lp. | Podstawa nakładów | Szczegółowy opis robót, obliczenia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość robót w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | CPV – 45112600-0 1 2 3 4 5 CPV – 45111200-0 6 7 8 9 10 11 12 CPV – 45233300-2 13 14 15 16 17 PV – 45233100-0 18 19 20 21 CPV – 45233100-0 22 23 CPV – 45233100-0 24 25 CPV – 45233100-2 26 | I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe w terenie równinnym przy liniowych robotach ziemnych od km 0+000 do km 0+479 Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej grub. 5cm (dla obliczenia niwelety) Km 0+002 – 0+014 12 x 4,30 = 51,6 + łuki 12,4 = 66 Wywóz gruzu z rozbiórki samochodem na odl. 5 km 66 x 0,05 x 2,4 = 7,92 Karczowanie drzew przy współpracy sprzętu mechanicznego z obrobieniem i odwiezieniem na odl. 1,0 km drzewa (wierzby) o średnicy 86-95cm (str. lewa km 0+200 – 0+300) obmiar w terenie Przycięcie pnia (pobocze str. lewa, km 0+200 – 0+300) do wysokości projektowanego pobocza, pień o średnicy 66-75cm obmiar w terenie II. ROBOTY ZIEMNE Roboty ziemne poprzeczne wykonane mechanicznie z transportem na odl. 30m wg tabeli robót ziemnych Roboty ziemne wykonane koparką o poj. łyżki 0,40m3 z transportem na odl. 0,5 km i wbudowaniem w nasyp wg tabeli robót ziemnych Formowanie nasypów mechanicznie w gruncie kat. III jak w poz. 6 Mechanicznie zagęszczenie nasypów walcami w gruncie kat. III jak w poz. 6 + 7 29 + 4 = 33 Roboty ziemne w gruncie kat. III wykonane koparkami z przewozem na odl. 1 km na odkład i rozplantowaniem na odkładzie wg tabeli robót ziemnych Plantowanie skarp wykopów w gruncie kat. III wg tabeli plantowania skarp Plantowanie skarp nasypów w gruncie kat. III wg tabeli plantowania skarp IV.PODBUDOWA Zdjęcie warstwy pospółki z istniejącej na całej szerokości w celu uzyskania niwelety projektowanej (obniżenie istniejącej niwelety podbudowy). Pospółka uzyskana – z przeznaczeniem do stabilizacji z przewozem na odl. 1 km i rozplantowaniem na istn. podbudowie wg profilu podłużnego i obliczeniu objętości km 0+002 – 0+078,60 Mechaniczne i ręczne plantowanie koryta w gruncie kat. III na poszerzeniach wg wykazu poszerzeń wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 10cm na poszerzeniach wg wykazu poszerzeń wykonanie podbudowy na poszerzeniach z pospółki warstwą grub. 16cm wg wykazu poszerzeń Wykonanie stabilizacji gruntu cementem warstwą grubości 16cm i wytrzymałości Rm - 2,5 MPa km 0+002 – 0+020 18 x 4,80 = 86,40 km 0+020 – 0+479 459 x 4,30 = 1973,70 + łuki na PT 12,0 = 86,40+1973,70+12=2072,10 V. NAWIERZCHNIA Mechaniczne oczyszczenie podbudowy betonowej (stabilizacji) i skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,7kg/m2 jak w poz. 17 Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 4cm o uziarnieniu 0/11mm wg normy PN-EN-13108-1 km 0+002 – 0+020 18 x 4,60 = 82,80 km 0+020 – 0+479 459 x 4,10 = 1881,90 + skrzyż. 12,0 = 82,80+1881,90+12=1976,76 Skropienie międzywarstwowe nawierzchni z betonu asfaltowego emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m2 jak w poz. 19 Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 4cm o uziarnieniu 0/8mm wg normy PN-EN-13108-1 km 0+002 – 0+020 18 x 4,50 = 81 km 0+020 – 0+479 459 x 4,00 = 1836 + skrzyż. 12,0 = 81+1836+12=1929 V. ODWODNIENIE Wykonanie ścieku z betonowych elementów prefabrykowanych 0,50x0,60x0,15 na ławie betonowej grub. 10cm z betonu B-10 str. prawa km 0+005 – 0+122 wg proj. zag. str. lewa km 0+005 – 0+074 wg proj. zag. 117 + 69 = 186 Wykonanie (osadzenie) wpustów ulicznych nad przepustem w celu odprowadzenia wody ze ścieków km 0+005 str. lewa + prawa VI. POBOCZA I ZJAZDY Przykrycie zjazdów na ściekach blachą perforowaną grub. 5mm, szerokości 70cm i dług. 5,0m z przyspawaniem ograniczników wg wykazu zjazdów Umocnienie poboczy i zjazdów pospółką warstwą grub. 8cm km 0+002 – 0+479 477 x 1,0 x 2 = 954 + zjazdy wg wykazu 90 = 1044 VII OZNAKOWANIE Wykonanie i ustawienie pionowych znaków drogowych na słupkach z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 60mm. Tarcze znaków oklejone folią odblaskową i ustawione zgodnie z Instrukcją Wg projektu zagospodarowania | m m2 Mg szt szt m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m szt m m2 szt | 479 66 8 1 1 29 4 29 33 123 148 94 42 79 79 79 2072 2072 1977 1977 1929 186 2 30 1044 5 |  |  |

R A Z E M

Podatek VAT 23%

O GÓ Ł E M