FORMULARZ  OFERTOWY

Przebudowa drogi oznaczonej nr działki 158

w m. STARE  GRALEWO

| Lp. | Podstawa nakładów | Szczegółowy opis robót obliczenia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość robót w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | CPV – 45111200-0 1 2 3 4 5 CPV – 45233300-2 6 7 8 CPV - 45233100-0 9 10 11 12 CPV – 45233300-2 13 14 15 16 CPV – 45233100-0 17 18 19 20 CPV – 45233100-2 21 22 | I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe w terenie równinnym km 0+000 – 0+107,50 Rozbiórka krawężnika betonowego ulicznego 15x30cm na ławie betonowej km 0+011 – 0+023 Przestawienie krawężnika betonowego ulicznego 15x30cm na ławie betonowej km 0+101 – 0+105 4 x 2 = 8 Rozbiórka asfaltu (zjazd na KT) grub. 6cm 3 x 6 = 18 Wywóz gruzu asfaltowego na odl. 10 km 18 x 0,06 x 2,4 = 2,60 II.PODBUDOWA Obniżenie istniejącej niwelety nawierzchni żwirowej poprzez zgarnięcie pospółki i rozłożenie na hałdę km 0+018 – 0+042 – 5 cm km 0+042 – 0+068 – 2 cm km 0+080 – 0+109 – 4 cm 24 x 5,15 x 0,05 = 6,16 26 x 5,15 x 0,02 = 2 68 23 x 5,15 x 0,04 = 4,74 ----------------- 13,60 Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża z pospółki pod stabilizację zgodnie z projektem km 0+018 – 0+105 87 x 5,15 = 448,05 Wykonanie stabilizacji gruntu cementem grub. 16cm i wytrzymałości Rm – 2,5 MPa km 0+018 – 0+105 87 x 5,15 = 448,05 III. ODWODNIENIE Wykonanie ścieku korytkowego z betonowych elementów prefabrykowanych 50x60x15cm na ławie z betonu B-10 grub. 10cm km 0+018 – 0+103 str. lewa Wykonanie kompletnej studzienki ściekowej z rur betonowych o średnicy 50cm, km 0+103 str. lewa profil podłużny Wykonanie przykanalika z rur PVC o średnicy 15cm na ławie z pospółki grub. 10cm projekt zagospodarowania Przykrycie ścieku korytkowego na zjazdach blachą perforowaną grub. 4mm z przyspawanymi ogranicznikami o wymiarach 0,75 x 6,0m wg wykazu zjazdów IV. NAWIERZCHNIA Oczyszczenie mechaniczne i skropienie podbudowy betonowej emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,7 kg/ m2 jak w poz. 7 Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 4cm o uziarnieniu 0/11mm wg normy PN-EN - 13108-1 km 0+018 – 0+105 87 x 5,05 = 439,35 + łuki na KT = 2 x 4,32 = 439,35 + 8,64 = 447 99 Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m2 jak w poz. 13 Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 4cm o uziarnieniu 0/8 mm wg normy PN-EN-13108-1 km 0+018 – 0+105 87 x 5,0 = 435 + 9 łuki = 444 V. POBOCZA Umocnienie poboczy pospółką warstwą grub. 8cm (pospółka z odzysku z hałdy) km 0+018 – 0+105 87 x 0,5 x 2 = 87 VI. INNE Regulacja studni telekomunikacyjnej w km 0+104,50 projekt zagospodarowania Demontaż słupa betonowego – rozkracznego i ustawienie nowego słupa pojedynczego dla linii elektrycznej NN w km 0+096 str. prawa Regulacja studni kanalizacji sanitarnej projekt zagospodarowania VII. OZNAKOWANIE Malowanie linii P-7d farbą drogową cienkowarstwowo szer. 12cm km 0+011 – 0+100 str. lewa 89 – (3 x 6) = 89 – 18 = 71 x 0,12 = 8,52 Malowanie linii P-7c farbą drogową cienkowarstwowo szer. 12cm na wjazdach wg wykazu zjazdów – str. lewa 3 x 6 = 18 x 0,06 = 1,08 | m m m m2 Mg m3 m2 m2 m szt m m m2 m2 m2 m2 m2 szt szt szt m2 m2 | 107,50 12 8 18 2,60 14 448 448 85 1 5 18 448 448 448 444 87 1 1 3 8,52 1,08 |  |  |

R A Z E M

Podatek VAT ….%

O G Ó Ł E M