FORMULARZ  OFERTOWY

Przebudowa drogi oznaczonej nr. ewid. 105 i 202

m. KOZIEBRODY

| Lp. | Podstawa nakładów | Szczegółowy opis robót, obliczenia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość robót w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | CPV – 45112600-0 1 2 3 CPV – 45233300-2 4 5 6 CPV – 45233100-0 7 8 9 10 11 CPV – 45233100-0 12 13 14 15 CPV – 45233100-0 16 CPV – 45233100-2 17 18 19 | I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe w terenie równinnym od km 0+000 do km 0+177 Rozbiórka nawierzchni asfaltowej grub. 8cm na zjeździe w km 0+150,50 obmiar z natury 3,50 x 2,50 = 8,75 i w km 0+000 nad przykanalikiem z przecięciem krawędzi piłą 0,75 x 14,0 = 10,50 8,75 + 10,50 = 19,25 Załadunek i wywóz gruzu asfaltowego na odl. 10 km 19,25 x 0,08 x 2,40 = 3,70 II.PODBUDOWA Obniżenie istniejącej niwelety nawierzchni żwirowej poprzez zgarnięcie pospółki i wywóz na ulepszenie innej drogi gruntowej wskazanej przez Inwestora na odl. 3km z rozplantowaniem równiarką km 0+003 – 0+118,50 – 8cm 115,50 x 4,55 x 0,08 = 42,04 km 0+118,50 – 0+141,19 – 6cm (0,08+0,06):2 x 22,65 x 4,55 = 7,21 km 0+141,19 – 0+150,0 – 5cm (0,06+0,05):2 x 8,81 x 4,55 = 2,20 km 0+150 – 0+177 – 8cm (0,05+0,08):2 x 27 x 4,55 = 7,98 zjazd w km 0+150,50 – 7,50 x 4,30 x 0,08 = 2,58 42,04 + 7,21 + 2,20 + 7,98 + 2,58 = 62,01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża z pospółki pod stabilizację wg projektu zagospodarowania drogi km 0+003 – 0+177 174 x 4,55 = 791,70 + zjazd w km 0+150 + łuki (4x5=20) = 791,70 + 32,25 + 20,00 = 843,95 Wykonanie stabilizacji gruntu cementem grub. 16cm i wytrzymałości Rm-2,5 MPa jak w poz. 5 III. ODWODNIENIE Wykonanie ścieku korytkowego z betonowych elementów prefabrykowanych o wym. 50x60x15cm na ławie z betonu B-10 grub. 10cm km 0+002,50 – 0+070 wg projektu zagospodarowania + profil Wykonanie kompletnej studzienki ściekowej z rur betonowych o średnicy 50cm w km 0+002,50 strona lewa (koniec ścieku) profil podłużny Wykonanie przykanalika z rur PVC o średnicy 20cm na ławie z pospółki grub. 10cm wg projektu zagospodarowania + profil Przykrycie ścieku korytkowego na poboczu drogi powiatowej blachą perforowaną grub. 4mm z przyspawanymi ogranicznikami (w celu umocowania na ścieku)o wymiarach 0,75x5,0m wg projektu zagospodarowania Odnowa rowu na długości 50m poprzez podczyszczenie na głębokość 30cm z odwiezieniem urobku na odległość 2km na odkład i rozplantowaniem na odkładzie (rów przy drodze powiatowej strona prawa) IV. NAWIERZCHNIA Oczyszczenie mechaniczne i skropienie podbudowy betonowej emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,70kg/m2 jak w poz. 5 Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 4cm o uziarnieniu 0/11mm wg normy PN-EN-13108-1 km 0+003 – 0+177 174 x 4,35 = 756,90 + zjazd w km 0+150 (7,50x4,10=30,75) + łuki (4x5=20) = 756,90 + 30,75 + 20,0 = 807,65 + nad przykanalikiem poz. 2 – 10,50 = 818,15 Skropienie międzywarstwowe nawierzchni z betonu asfaltowego emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m2 jak w poz. 13 + zjazd w km 0+118,50 (13x4,10=53,30) = 818,15 + 53,30 = 871,45 Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 4cm o uziarnieniu 0/8mm wg normy PN-EN-13108-1 km 0+003 – 0+177 174 x 4,25 = 739,50 + zjazdy (7,50x4,0) + (13x4,0) + łuki (4,0x5,0) + przykan. 10,50 = 739,50 + 30 + 52 + 20 + 10,50 = 852 V. POBOCZA Plantowanie poboczy ze ścięciem wypukłości lub zasypanie wgłębień (pospółką z odzysku) km 0+003 – 0+177 strona prawa 174 x 0,5 = 87 strona lewa 0+070 – 0+177 107 x 0,5 = 53,50 na zjazdach (7,50 + 13) x (2,0 x 0,5) = 20,50 x 1,0 = 20,50 87 + 53,50 + 20,50 = 161 + 25 rezerwa = 186 VI OZNAKOWANIE Wykonanie i ustawienie pionowych znaków drogowych (organizacja ruchu) na słupkach z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 60mm. Tarcze znaków oklejone folią odblaskową i ustawione zgodnie z Instrukcją Wg projektu zagospodarowania VII. INNE Regulacja studzienek kanalizacji sanitarnych Przestawienie hydrantu na odl. 1,0m | m m2 Mg m3 m2 m2 m szt m m m m2 m2 m2 m2 m2 szt szt szt | 177 19 4 62 844 844 67,50 1 14 5 50 844 818 871 852 186 3 3 1 |  |  |

R A Z E M

Podatek VAT ….%

O G Ó Ł E M