Załącznik nr 6  do oferty

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług stałego lub mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą i montażem sprzętu potrzebnego do świadczenia usługi:

Dostęp do Internetu dla 150 gospodarstw domowych z terenu

a). Dostępu do Internetu dla 150 gospodarstw domowych (w każdym z gospodarstw

znajduje się jeden komputer zainstalowany w ramach innego postępowania

przetargowego). Wykaz lokalizacji w załączniku nr 9 do formularza ofertowego,

Charakterystyka usługi:

Parametry techniczne:

- stały lub mobilny dostęp do sieci Internet,

- transfer do komputera użytkownika (download) minimum 1 Mb/s,

- transfer od komputera użytkownika (upload) minimum 256 kbps,

- ilość przesyłanych danych bez limitu

Okres świadczenia:

- 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu do 31.12.2015r. Od dnia zainstalowania, skonfigurowania i uruchomienia usługi

Serwis:  Wykonawca w okresie realizacji usługi jest zobowiązany do świadczenia serwisu na następujących warunkach:

- Czas reakcji serwisu  w dni powszednie w godzinach 8-16 max 3 godziny od momentu zgłoszenia awarii, czas usunięcia awarii max 6 godzin

- Czas reakcji serwisu  w dni powszednie w godzinach 16-8 max 5 godziny od momentu zgłoszenia awarii, czas usunięcia awarii max 12 godzin

- Czas reakcji serwisu  w soboty,  niedziele i święta max 7 godziny od momentu zgłoszenia awarii, czas usunięcia awarii max 14 godzin

Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń Beneficjentów ostatecznych telefonicznie lub mailowo, przez 24 h na dobę.

Pozostałe usługi: W przypadku zmiany instalacji lokalizacji łącza internetowego wykonawca na wniosek zamawiającego przeniesie usługę dostępu do internetu we wskazane miejsce. Czynność ta będzie wykonana w ciągu 3 dni, od dnia zgłoszenia bezpłatnie.

Wraz z instalacją usługi dostępu do sieci internetowej w komputerach wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania oprogramowania kompatybilnego z systemem operacyjnym zainstalowanym w jednostce komputerowej spełniającego poniższe wymagania:

- Wskazujący połączenia z siecią

- Określający bieżącą wielkość przesyłu danych pobieranych i wysyłanych

- Zabezpieczający dostęp do połączenia internetowego hasłem uniemożliwiającym korzystanie z sieci przez osoby trzecie, nie będące uczestnikami projektu