FORMULARZ  OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Nr 301060W

w miejscowości  WĘPIŁY

od km 0+000 do km 1+133,50 o długości 1133,50 m

| Lp. | Podstawa nakładów | Szczegółowy opis robót obliczenia | Jedn. miary | Ilość robót ogółem | Cena jedn. | Wartość robót w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | CPV – 45112600-0 1 CPV – 45111200-0 2 3 4 5 6 CPV – 45233300-2 7 8 CPV – 45233100-0 9 10 11 12 CPV – 45233100-0 13 14 15 CPV – 45233100-2 16 | I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych od km 0+000 do km 1+133,50 II. ROBOTY ZIEMNE Roboty ziemne poprzeczne w gruncie kat. III wykonane mechanicznie z przemieszczeniem na odl. 30m wg tabeli robót ziemnych Mechaniczne zagęszczenie nasypów ze zwilżeniem wodą jak w poz. 2 Roboty ziemne w gr. kat. III wykonywane koparkami o poj. łyżki 0,40m3 z transportem na odl. 2km na odkład i rozplantowanie na odkładzie wg tabeli robót ziemnych Plantowanie skarp wykopów i dna rowów w gruncie kat. III wg tabeli plantowania skarp Plantowanie skarp nasypów w gruncie kat. III wg tabeli plantowania skarp III.PODBUDOWA Dowiezienie pospółki do stabilizacji gruntu cementem w km 1+050 – 1+133,50 warstwą grub. 7cm na całej szerokości podbudowy 83,50 x 4,30 = 359,05 x 0,07 = 25,13 Wykonanie stabilizacji gruntu cementem grub. 16cm i wytrzymałości Rm- 2,5 MPa km 0+002 – 1+133,50 1131,50 x 4,30 = 4865,45 + łuki na PT 2x7 = 4865,45 + 14 = 4879,45 IV. NAWIERZCHNIA Mechanicznie oczyszczenie i skropienie podbudowy betonowej (stabilizacja) emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,7kg/m2 jak w poz. 8 Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 4cm o uziarnieniu 0/11 mm wg normy PN-EN 13108-1 km 0+002 – 1+133,50 1131,5 x 4,10 = 4639,15 + łuki 14 = 4653,15 Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m2 jak w poz. 10 Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 4cm o uziarnieniu 0/8 mm wg normy PN-EN 13108-1 km 0+002 – 1+133,50 1131,50 x 4,0 = 4526 + łuki 14 = 4540 V. POBOCZA I ZJAZDY Ułożenie rur PVC o średnicy 30cm pod zjazdami wg wykazu zjazdów Ustawienie ścianek czołowych z betonowych elementów prefabrykowanych na zjazdach wg wykazu zjazdów Umocnienie poboczy i zjazdów pospółką warstwą grubości 8cm km 0+002 – 1+133,5 1131,50 x 1,50 x 2 = 3394,5 + zjazdy 186 = 3580,5 VI. OZNAKOWANIE Wykonanie i ustawienie pionowych znaków drogowych na słupkach z rur stalowych ocynkowanych.. Tarcze znaków oklejone folią odblaskową i ustawione zgodnie z instrukcją. Wg projektu zagospodarowania | m m3 m3 m3 m2 m2 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m szt m2 szt | 1133,5 74 74 619 4145 255 25 4879 4879 4653 4653 4540 25 10 3580 4 |  |  |

R A Z E M

Podatek VAT …%

O G Ó Ł E M