Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr sprawy: RRG.271.5.2016

O Ś W I A D C Z E N I E  W Y K O N A W C Y

potwierdzające spełnienie wymagań technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

DOSTAWA SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO

DLA OSP DOBRSKA-KOLONIA

świadomy odpowiedzialności karnej z tytułu złożenia fałszywego oświadczenia w celu uzyskania zamówienia publicznego oświadczam, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie ze SIWZ, warunkami Zamawiającego oraz spełnia w szczególności następujące wymagania:

| Przedmiot zamówienia - opis wg SIWZ i wymagań zamawiającego (parametry minimalne) | Wg oferty – oświadczenie Wykonawcy (wypełnia wykonawca) | Zgodność z wymaganiami zamawiającego tak/nie (wypełnia wykonawca |
| --- | --- | --- |
| samochód pożarniczy typu GBA z zabudową pożarniczą na podwoziu samochodu z napędem terenowym 4x4; pojazd spełniający wymagania polskich przepisów dotyczących wymagań dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych i specjalnych; rok produkcji nie starszy niż 2005 r. pojazd po kapitalnym remoncie obejmującym naprawę główną wszystkich podzespołów zgodnie z Technologią Producenta wykonaną nie później jak w 2016 roku; pojazd w ogólnym stanie technicznym dobrym; pojazd zarejestrowany jako pojazd pożarniczy; pojazd lakierowany lakierami akrylowymi w kolorze czerwonym RAL 3000, zderzak i nadkola w kolorze białym, napisy – (wg wskazówek Zamawiającego); podwozie i silnik: napęd terenowy 4X4 silnik wysokoprężny min. 400 KM skrzynia biegów – manualna blokada mostów podwozie zakonserwowane zderzak metalowy podwozie pojazdu powinno posiadać wzmocnione zawieszenie przednie ze względu na zakładany pług do odśnieżania; pojazd wyposażony z przodu i z tyłu w szekle do mocowania lin do wyciągania pojazdu. 9) Kabina załogi: a) jednomodułowa, zespolona 7 osobowa b) czterodrzwiowa 10) Nadbudowa pożarnicza: konstrukcja z profili stalowych zamkniętych zabezpieczona wewnątrz antykorozyjnie pokrycie zewnętrzne z blachy aluminiowej, 9 szt. żaluzji aluminiowych anodowanych z bocznymi uszczelkami, zamykane jednym kluczem, żaluzje pyło- i wodoszczelne, wyposażone w mechanizm sprężynowy samozwijalny, wspomagający otwarcie oraz uniemożliwiający samoczynne opadanie, po 4 schowki na bokach pojazdu, zamykane żaluzjami aluminiowymi, ścianki i spód wyłożone blachą aluminiową ryflowaną, z tyłu pojazdu przedział autopompy, zamykany żaluzją aluminiową, pod przedziałem autopompy podest zamontowany na tylnym zderzaku, schowki przeznaczone na osprzęt wodny, w dolnej części wyposażone w stojaki na węże ø 52 i ø 75 oraz uchwyty na prądownice, smok ssawny, rozdzielacz, kliny pod koła, przełącznik, zbieracz i inne wyposażenie standardowe, w tylnym schowku miejsce do mocowania motopompy szlamowej na wysuwanym podłożu, konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzanie wody z ich wnętrza, szuflady i palety wyposażone w oznaczenia ostrzegawcze, schowki nadwozia wewnątrz oświetlone lampami typu LED załączane po otwarciu żaluzji oświetlenie zewnętrzne pola pracy wokół samochodu, lampy typu LED dach pojazdu użytkowy pokryty blachą aluminiową łezkową, balustrada ochronna wykonana jako jednolita nierozłączna część z nadbudową pożarniczą, wyłożona od wewnątrz blachą aluminiową łezkową, z tyłu pojazdu lampa LED w koszu ochronnym, drabinka wejściowa na dach – Al., sygnał cofania, wykonanie na dachu pojazdu skrzyni aluminiowej na podręczny sprzęt typu łopaty, widły. 11) Instalacja wodna zbiornik wodny 6000 litrów z falochronami i włazem rewizyjnym, nierdzewny, kwasoodporny, zbiornik umieszczony wzdłuż osi pojazdu z falochronami i włazem rewizyjnym, umiejscowiony bezpośrednio za kabiną samochodu autopompa jednozakresowa AW 32/10, napędzana przez przystawkę wyjścia mocy, reduktor obrotów, 2 wały napędowe. 12) wyposażenie układu wodnego: linia tłoczna 2 x ø 75 umiejscowione w przedziale autopompy, napełnianie zbiornika z hydrantu, z zastosowaniem zaworu kulowego, wyjście na działko wodne na podest dachu z zaworem 2 ½” + działko DWP 16 tablica sterująca z manometrami, regulacją obrotów silnika, elektronicznym wskaźnikiem poziomu wody, w przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: - manometr niskiego ciśnienia, - manowakuometr, - elektroniczny wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - wyłącznik silnika pojazdu, - kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika, - głośnik połączony do radiostacji (radiostacja Zamawiającego) działko wodne o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu pojazdu. Przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający. g) linia szybkiego natarcia na zwijadle o długości węża min. 60 m, zakończona prądownicą wodną. 13) instalacja elektryczna: oznakowanie pojazdu uprzywilejowanego: lampa zespolona belka Straż typu LED w koszu ochronnym na kabinie załogi posiadająca sygnalizację dźwiękową modulowaną wraz możliwością podawania komunikatów; lampa LBL z tyłu pojazdu, oświetlenie wewnętrzne kabiny załogi, schowków bocznych i schowka tylnego lampy LED oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, lampy obrysowe LED, sygnał dźwiękowy cofania, lampka oświetlenia tablicy rejestracyjnej LED, wyprowadzenie na tablicy sterującej pracą autopompy – silnik „stop” – wyłączenie silnika, gniazdo do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego, lampy pulsacyjne niebieskie z przodu samochodu, elektroniczny wskaźnika poziomu wody w przedziale autopompy. oświetlenie stopni wejściowych do kabiny załogi włączających się po otwarciu drzwi, sygnał dźwiękowy pneumatyczny na dachu pojazdu maszt oświetleniowy wysuwany pneumatycznie, naświetlacze LED 4x50W agregat prądotwórczy dostosowany do oświetlenia na wysuwanym podłożu. 14) wyposażenie pojazdu: a) jedno koło zapasowe ze stałym mocowaniem b) opony fabrycznie nowe terenowe c) dwa kliny pod koła d) klucz do kół f) podnośnik hydrauliczny dostosowany do podniesienia masy pojazdu 15) wyposażenie dodatkowe: 1. Nowy pług hydrauliczny sterowany lewo i prawostronny z możliwością rozłożenia na dwie strony (szerokość maksymalna pługa -330 cm, minimalna – 290), lemiesze metalowe ze stali trudnościeralnej, zabezpieczenie sprężynowe i hydrauliczne, koła podporowe).. 2. Przystosowanie oświetlenia do jazdy z pługiem. III. Wymagania dodatkowe: minimalny okres gwarancji 12 miesięcy. max. czas reakcji serwisowej do 72 godzin od zgłoszenia wykonanie przeglądów gwarancyjnych wykonywane jest na koszt Wykonawcy, Zamawiający pokrywa koszty zużytych materiałów eksploatacyjnych wg cen detalicznych z dnia wykonania przeglądu; Wykonawca na własny koszt przygotuje samochód do jego odbioru przez zamawiającego - zapewni maksymalny poziom wymaganych płynów eksploatacyjnych w zbiornikach, w tym oleju napędowego. e) Wykonawca bez dodatkowej opłaty zamontuje uchwyty do zamocowania wyposażenia wskazanego przez Zamawiającego. f) przed podpisaniem protokołu odbioru samochodu Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania oględzin i badania technicznego pojazdu na stacji diagnostycznej przez siebie wskazanej. |  |  |

Oferowany przez wykonawcę dodatkowy osprzęt:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

..........................., dnia ..............................

................................................

Podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka /pieczątki